## Slide 1
1-Qual a grande vantagem do Frame Relay em relação ao X.25 e cite o motivo dessa vantagem.

## Slide 2
1-Qual a grande vantagem do Frame Relay em relação ao X.25 e cite o motivo dessa vantagem.
R.: A grande vantagem é a velocidade, em virtude do frame relay ser uma rede orientada a conexão sem controles de erro e nenhum controle de fluxo.

## Slide 3
2-O ATM tem seu próprio modelo de referencia, diferente do modelo OSI ou TCP/IP. É um modelo que consiste em três camadas. Descreva cada uma delas.

## Slide 4
2-O ATM tem seu próprio modelo de referencia, diferente do modelo OSI ou TCP/IP. É um modelo que consiste em três camadas. Descreva cada uma delas.
R.: Camada física: trata do meio físico, voltagens, sincronização de bits e outras questões
Camada ATM: lida com células e com o transporte de células. Ela define o lay-out de uma célula e revela o significado dos campos do cabeçalho.
Adaptação ATM: Camada acima da camada ATM cuja finalidade é permitir aos usuários enviarem pacotes maiores que uma célula.

## Slide 5
3-O que caracteriza uma rede orientada a conexão? Por que as operadoras preferem esse tipo de rede?

## Slide 6
3-O que caracteriza uma rede orientada a conexão? Por que as operadoras preferem esse tipo de rede?
R.: Uma rede orientada a conexão garante a entrega dos pacotes. As operadoras preferem esse tipo de rede pela qualidade de serviço e pelo faturamento, pois cobram pelo tempo de conexão.

## Slide 7
4-O que você entende por circuito virtual?

## Slide 8
4-O que você entende por circuito virtual?
R.: É o caminho estabelecido entre o transmissor e o receptor em redes comutadas. Após essa conexão ser estabelecida, ela não se altera até que seja desconectada.

## Slide 9
5- Qual a diferença entre as redes roteadas e as redes comutadas?

## Slide 10
5- Qual a diferença entre as redes roteadas e as redes comutadas?
R.: Em redes roteadas os roteadores definem a rota dinamicamente, dependendo do trafego no momento da conexão enquanto as redes comutadas, após estabelecida a comunicação entre os computadores ou entre o transmissor e o receptor, durante a conexão, o caminho usado será sempre o mesmo, o que chamamos de caminho virtual.

## Slide 11
6 – Qual a principal característica do protocolo ATM??

## Slide 12
6 – Qual a principal característica do protocolo ATM??
R.: As redes ATM, tais como as redes Frame Relay, funcionam com o mesmo principio das redes X.25 (são redes comutadas orientadas a conexão). A grande diferença nesse tipo de rede é que ela é feita para funcionar sobre uma conexão através um meio de transmissão digital e imune a ruídos (erros), que é a fibra ótica. Outra característica peculiar das redes ATM se dão por conta do tamanho das células que são de 53 bytes (48 dados e 5 cabeçalho). Essa característica em teoria vai em contrapartida com o desempenho de rede, uma vez que os roteadores devem trabalhar em altíssimas velocidades de chaveamento para não comprometerem o desempenho da rede durante o chaveamento desses minúsculos pacotes.

## Slide 13
7- Descreva resumidamente as três camadas das redes X.25.

## Slide 14
7- Descreva resumidamente as três camadas das redes X.25.
R.: Nível Físico:
Define as características mecânicas e elétricas da interface do Terminal e Rede. O padrão adotado é a interface serial RS-232, adotado internacionalmente pelo ITU-T como V.24. Para as velocidades de acesso igual ou superior a 64 kbps, a interface normalmente utilizada é a V.35 ou V.36 (V.11).
Nível de Quadros (Enlace):
Nível de quadros (Nível 2) estabelece o protocolo de linha usado para: inicializar, verificar, controlar e encerrar a transmissão dos dados na ligação física entre o DTE (Host) e a Rede de Pacotes (X25).
Este nível é responsável pela troca eficiente de dados entre o Terminal (host) e a Rede, pelo sincronismo da conexão, deteção e correção de erros através de retransmissões, identificação e informação de procedimentos de erro para o nível acima (Rede) para recuperação.
Nível de Pacotes (Rede):
Nível de pacotes (Nível 3) define como as chamadas são estabelecidas, mantidas e terminadas, e como os dados e informações de controle são formatados ou empacotados.
O endereçamento nesse nível é independente daquele utilizado pelas camadas inferiores. Entre dois endereços de rede, pode existir mais de uma conexão de rede estabelecida (múltiplos circuitos virtuais).
O nível de pacotes também pode fornecer serviços de controle de fluxo e sequenciamento de informações transmitidas para dada conexão de rede.

## Slide 15
8- O Frame Relay utiliza o conceito de circuito virtual, podendo ser de dois tipos. Descreva cada um deles.

## Slide 16
8- O Frame Relay utiliza o conceito de circuito virtual, podendo ser de dois tipos. Descreva cada um deles.
R.: Os circuitos virtuais podem ser de dois tipos:
PVC: Permanent Virtual Circuits
Caminhos fixos configurados pelo operador do sistema.
Caminhos fixos configurados pelo operador do sistema.
Os caminhos são definidos pelos pontos de origem e destino.
O trajeto exato pode variar de tempos em tempos se for adotada uma estratégia de re-roteamento automático.
A definição dos caminhos é feita através de uma análise global do tráfego e da banda disponível na rede.
SVC: Switched Virtual Circuits
Caminhos criados automaticamente por um protocolo de sinalização .
Os SVC são criados dinamicamente, baseados na requisição feitas por vários usuários.
A rede se encarrega de avaliar o uso de banda gerado por cada usuário e cobrar de acordo.
A implementação de SVC é mais complexa que PVC, e não foi suportada na primeira geração de equipamentos frame-relay.
Resumindo: Há dois tipos de conexões:
PVC – Permant Virtual Circuit – Circuito Virtual Permanente.
  Conexões estabelecidas de forma permanente, por processos de gerência
SVC – Switched Virtual Circuit – Circuito Virtual Comutado;
  Conexões estabelecidas sob demanda, através de sinalização.

## Slide 17
9- Quais os dois motivos para que ocorra um congestionamento em uma rede Frame relay?

## Slide 18
9- Quais os dois motivos para que ocorra um congestionamento em uma rede Frame relay?
R.: O congestionamento numa rede frame-relay pode acontecer por duas razões:
  Receiver Congestion:
    Um nó recebe mais quadros do que pode processar.
  Line Congestion:
    Um nó precisa enviar mais quadros para uma dada linha numa velocidade superior ao que a linha permite.

## Slide 19
10- O Frame Relay garante uma taxa mínima de transferência em cada circuito virtual. Tal garantia consiste na especificação de um parâmetro. Descreva resumidamente esse parâmetro.

## Slide 20
10- O Frame Relay garante uma taxa mínima de transferência em cada circuito virtual. Tal garantia consiste na especificação de um parâmetro. Descreva resumidamente esse parâmetro.
R.: CIR (Committed Information Rate).
  O CIR é a informação da capacidade média do circuito virtual em bits por segundo.
Quando um usuário contrata um canal junto a um provedor de serviço frame relay, ele especifica um CIR dependendo da capacidade de rede que ele estima precisar.
O CIR determina a vazão mínima a ser oferecida em um dado canal virtual.