## Slide 1
01. Qual é a operação lógica utilizada para determinar a Rede / Sub-Rede de origem de um endereço I P?
1. AND
2. OR
3. IF
4. NOT
5. ELSE

## Slide 2
01. Qual é a operação lógica utilizada para determinar a Rede / Sub-Rede de origem de um endereço I P?
1. AND
2. OR
3. IF
4. NOT
5. ELSE

## Slide 3
02. Rede de computadores com fio ou sem fio restrita a pequenas distância s, como, por exemplo, as salas de uma empresa
em um mesmo prédio.
1. WAN
2. PAN
3. LAN
4. SAN
5. MAN

## Slide 4
02. Rede de computadores com fio ou sem fio restrita a pequenas distância s, como, por exemplo, as salas de uma empresa
em um mesmo prédio.
1. WAN
2. PAN
3. LAN
4. SAN
5. MAN

## Slide 5
03. O gerenciamento de desempenho tenta monitorar e controlar a rede para garantir que ela esteja rodando da forma mais eficiente possível. Para isso, é necessário quantificar o desempenho de uma rede usando valores mensuráveis como:
1. Tempo de resposta e throughput.
2. Segurança e throughput.
3. Capacidade e confiabilidade.
4. Segurança e confiabilidade.
5. Escalabilidade e tráfego.

## Slide 6
03. O gerenciamento de desempenho tenta monitorar e controlar a rede para garantir que ela esteja rodando da forma mais eficiente possível. Para isso, é necessário quantificar o desempenho de uma rede usando valores mensuráveis como:
1. Tempo de resposta e throughput.
2. Segurança e throughput.
3. Capacidade e confiabilidade.
4. Segurança e confiabilidade.
5. Escalabilidade e tráfego.

## Slide 7
04. Suponha que um usuário esteja utilizando uma aplicação de mensagem instantânea (como o Windows Messenger - Microsoft@). Neste tipo de aplicação, servidores necessitam rastrear os endereços IP dos usuários e mapear os contatos online. Entretanto, as mensagens de usuário para usuário são enviadas diretamente entre as máquinas comunicantes. A arquitetura de aplicações de redes que melhor caracteriza este cenário é:
1. Arquitetura OSI
2. Arquitetura Cliente-servidor
3. Arquitetura Híbrida
4. Arquitetura P2P
5. Arquitetura d e Camadas

## Slide 8
04. Suponha que um usuário esteja utilizando uma aplicação de mensagem instantânea (como o Windows Messenger - Microsoft@). Neste tipo de aplicação, servidores necessitam rastrear os endereços IP dos usuários e mapear os contatos online. Entretanto, as mensagens de usuário para usuário são enviadas diretamente entre as máquinas comunicantes. A arquitetura de aplicações de redes que melhor caracteriza este cenário é:
1. Arquitetura OSI
2. Arquitetura Cliente-servidor
3. Arquitetura Híbrida
4. Arquitetura P2P
5. Arquitetura d e Camadas

## Slide 9
05. Quais dispositivos de rede abaixo trabalham nas camadas 1, 2, 3 da pilha de protocolos TCP/IP?
1. Bridge, Placa de Rede, Switch e Roteador
2. Hub, Switch, Roteador e Firewall
3. Roteador, Placa de Rede, Switch e Access Point
4. Roteador, Bridge, Switch e Firewall
5. Switch (comutador), Roteador, Firewall e Wireless router

## Slide 10
05. Quais dispositivos de rede abaixo trabalham nas camadas 1, 2, 3 da pilha de protocolos TCP/IP?
1. Bridge, Placa de Rede, Switch e Roteador
2. Hub, Switch, Roteador e Firewall
3. Roteador, Placa de Rede, Switch e Access Point
4. Roteador, Bridge, Switch e Firewall
5. Switch (comutador), Roteador, Firewall e Wireless router

## Slide 11
06. Qual das afirmações abaixo descreve mais detalhada mente e correta na visão dos protocolos o acesso d e um host cliente a um host servidor na Internet.
1. O HTTP do lado cliente faz a conexão com HTTP do lado servidor baixando primeiramente o objeto base HTML e depois o restante dos objetos.
2. Um browser utilizando o protocolo HTTP, que por sua vez utiliza o TCP como protocolo da camada de transporte, faz acesso ao serviço apache, que utiliza também o HTTP e o TCP, baixando os objetos da página .
3. O primeiro passo é a resolução de nomes, depois o browser requisita objeto por objeto da página através do protocolo H TTP que utiliza o TCP, fazendo o Three-way-handshake para estabelecer uma conexão com o destino.
4. O software cliente firefox faz acesso ao software servidor Apache, baixando primeiramente o objeto base html e depois os objetos restantes.
5. Após o processo de resolução de nomes, o HTT P, utilizando o U DP, estabelece uma conexão com o destino através do three-way-handshake e somente após essa conexão é requisitado p elo cliente o objeto base HTML e, de posse desse objeto onde está referenciado os demais objetos, são baixados os restantes.

## Slide 12
06. Qual das afirmações abaixo descreve mais detalhada mente e correta na visão dos protocolos o acesso d e um host cliente a um host servidor na Internet.
1. O HTTP do lado cliente faz a conexão com HTTP do lado servidor baixando primeiramente o objeto base HTML e depois o restante dos objetos.
2. Um browser utilizando o protocolo HTTP, que por sua vez utiliza o TCP como protocolo da camada de transporte, faz acesso ao serviço apache, que utiliza também o HTTP e o TCP, baixando os objetos da página .
3. O primeiro passo é a resolução de nomes, depois o browser requisita objeto por objeto da página através do protocolo H TTP que utiliza o TCP, fazendo o Three-way-handshake para estabelecer uma conexão com o destino.
4. O software cliente firefox faz acesso ao software servidor Apache, baixando primeiramente o objeto base html e depois os objetos restantes.
5. Após o processo de resolução de nomes, o HTT P, utilizando o U DP, estabelece uma conexão com o destino através do three-way-handshake e somente após essa conexão é requisitado p elo cliente o objeto base HTML e, de posse desse objeto onde está referenciado os demais objetos, são baixados os restantes.

## Slide 13
07. Analise as afirmativas abaixo sobre topologias física e lógica de redes de computadores :
I - A topologia física em barramento é uma topologia na qual os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Embora essa topologia física tenha caído em desuso, logicamente ela é amplamente utilizada, como, por exemplo, pelas redes ethernet.
II - Na topologia física em anel, são utilizados concentradores em cada estação conectada à rede para reduzir a distorção que esta topologia gera no sinal transmitido.
III - A topologia física em estrela se caracteriza pela utilização de conectores BNC que conectam os cabos da rede a um conector T que, por sua vez, está conectado à placa de rede do computado r ligado à rede.
São afirmativa s corretas:
1. I, II e III.
2. III, apenas.
3. I e II, apenas.
4. I, apenas.
5. II, apenas

## Slide 14
07. Analise as afirmativas abaixo sobre topologias física e lógica de redes de computadores :
I - A topologia física em barramento é uma topologia na qual os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Embora essa topologia física tenha caído em desuso, logicamente ela é amplamente utilizada, como, por exemplo, pelas redes ethernet.
II - Na topologia física em anel, são utilizados concentradores em cada estação conectada à rede para reduzir a distorção que esta topologia gera no sinal transmitido.
III - A topologia física em estrela se caracteriza pela utilização de conectores BNC que conectam os cabos da rede a um conector T que, por sua vez, está conectado à placa de rede do computado r ligado à rede.
São afirmativa s corretas:
1. I, II e III.
2. III, apenas.
3. I e II, apenas.
4. I, apenas.
5. II, apenas

## Slide 15
08. O endereço de broadcast para a rede cl asse C 192.168.20.0 é
1. 192.168.20.254
2. 192.168.2 0.255
3. 192.168.0.255
4. 192.168.20.0
5. 192.168.20.1

## Slide 16
08. O endereço de broadcast para a rede cl asse C 192.168.20.0 é
1. 192.168.20.254
2. 192.168.2 0.255
3. 192.168.0.255
4. 192.168.20.0
5. 192.168.20.1

## Slide 17
09. Como o protocolo IP realiza o repasse de um pacote num roteador?
1. Analisa a porção rede do endereço IP de destino
2. Analisa a porção host do endereço IP d e destino.
3. Envia para o endereço do gateway
4. Analisa a tabela ARP do datagrama
5. Utiliza o endereço de broadcast

## Slide 18
09. Como o protocolo IP realiza o repasse de um pacote num roteador?
1. Analisa a porção rede do endereço IP de destino
2. Analisa a porção host do endereço IP d e destino.
3. Envia para o endereço do gateway
4. Analisa a tabela ARP do datagrama
5. Utiliza o endereço de broadcast

## Slide 19
10. É um protocolo de serviços que atribui endereços IP a hosts solicitantes:
1. POP
2. DHCP
3. TCP
4. TDMA
5. CDMA

## Slide 20
10. É um protocolo de serviços que atribui endereços IP a hosts solicitantes:
1. POP
2. DHCP
3. TCP
4. TDMA
5. CDMA

## Slide 21
11. Qual é o comando do sistema operacional que em sua execução utiliza o protocolo ICMP para o usuário?
1. Copy
2. Cat
3. Ps
4. Dir
5. Ping

## Slide 22
11. Qual é o comando do sistema operacional que em sua execução utiliza o protocolo ICMP para o usuário?
1. Copy
2. Cat
3. Ps
4. Dir
5. Ping

## Slide 23
12. Quando possuímos uma rede ethernet com cabeamento par trançado e switches estamos falando de quais topologias lógica e física, respectivamente?
1. Estrela e Anel
2. Anel e Barramento
3. Barramento e Barramento
4. Barramento e Estrela
5. Anel e Estrela

## Slide 24
12. Quando possuímos uma rede ethernet com cabeamento par trançado e switches estamos falando de quais topologias lógica e física, respectivamente?
1. Estrela e Anel
2. Anel e Barramento
3. Barramento e Barramento
4. Barramento e Estrela
5. Anel e Estrela

## Slide 25
13. Um roteador Wireless está dividindo o sinal de Internet em uma rede com Hosts. Todos esses Hosts estão no mesmo ambiente e s em nenhum tipo de barreira. No entanto, houve a necessidade de acrescenta r mais dois Hosts a essa Rede. O grande problema é que esse s dois equipamentos estão fora do alcance do roteador, mas precisam ser agregados à rede.
Baseado na informação acima, qual equipamento de Rede você sugere que seja colocado para atender essa necessidade?
1. Repetidor
2. Bridge
3. Hub
4. Roteador
5. Switch

## Slide 26
13. Um roteador Wireless está dividindo o sinal de Internet em uma rede com Hosts. Todos esses Hosts estão no mesmo ambiente e s em nenhum tipo de barreira. No entanto, houve a necessidade de acrescenta r mais dois Hosts a essa Rede. O grande problema é que esse s dois equipamentos estão fora do alcance do roteador, mas precisam ser agregados à rede.
Baseado na informação acima, qual equipamento de Rede você sugere que seja colocado para atender essa necessidade?
1. Repetidor
2. Bridge
3. Hub
4. Roteador
5. Switch

## Slide 27
14. Você foi contratado por uma empresa que recebeu de um ISP de nível 1 o seguinte bloco de endereços IP
200.23.16.0/20, qual seria a melhor maneira de dividir esse bloco em sub-redes iguais, sendo que a empresa necessita de redes com 100 host cada.
1. Aplicação da máscara 255.25 5.255.240
2. Aplicação da máscara 255.25 5.255.224
3. Aplicação da máscara 255.25 5.200.0
4. Aplicação da máscara 2 55.255.255.128
5. Aplicação da máscara 255.25 5.254.0

## Slide 28
14. Você foi contratado por uma empresa que recebeu de um ISP de nível 1 o seguinte bloco de endereços IP
200.23.16.0/20, qual seria a melhor maneira de dividir esse bloco em sub-redes iguais, sendo que a empresa necessita de redes com 100 host cada.
1. Aplicação da máscara 255.25 5.255.240
2. Aplicação da máscara 255.25 5.255.224
3. Aplicação da máscara 255.25 5.200.0
4. Aplicação da máscara 2 55.255.255.128
5. Aplicação da máscara 255.25 5.254.0

## Slide 29
15. "Protocolo utilizado nas primeiras aplicações na hoje chamada Internet. A principal função deste protocolo é a transferência de arquivos entre dispositivos nos formatos ASCII e Binário." O texto acima refere-se a qual protocolo?
1. HTTP
2. POP
3. FTP
4. PROXY
5. SMTP

## Slide 30
15. "Protocolo utilizado nas primeiras aplicações na hoje chamada Internet. A principal função deste protocolo é a transferência de arquivos entre dispositivos nos formatos ASCII e Binário." O texto acima refere-se a qual protocolo?
1. HTTP
2. POP
3. FTP
4. PROXY
5. SMTP

## Slide 31
16. Assinale a alternativa que contém a forma de comutação utilizada em redes de computadores com a topologia estrela:
1. Comutação de pacotes;
2. Comutação Física;
3. Comutação de sinal;
4. Comutação por Circuito;
5. Comutação por enlace;

## Slide 32
16. Assinale a alternativa que contém a forma de comutação utilizada em redes de computadores com a topologia estrela:
1. Comutação de pacotes;
2. Comutação Física;
3. Comutação de sinal;
4. Comutação por Circuito;
5. Comutação por enlace;

## Slide 33
17. Sobre o endereço IP, é I NCORRETO afirmar que:
1. Podem existir dois iguais dentro do mesmo segmento de rede, desde que haja um roteador.
2. Possui 32 bits.
3. É chamado de notação decima l por pontos.
4. Identifica um Host de forma única.
5. A versão mais utilizada em pequenas redes é a IPv4.

## Slide 34
17. Sobre o endereço IP, é I NCORRETO afirmar que:
1. Podem existir dois iguais dentro do mesmo segmento de rede, desde que haja um roteador.
2. Possui 32 bits.
3. É chamado de notação decima l por pontos.
4. Identifica um Host de forma única.
5. A versão mais utilizada em pequenas redes é a IPv4.

## Slide 35
18. Em nossos estudos debatemos sobre as sete camada s do Modelo Referencial OSI (RM-OSI). Em redes que utilizam o modelo RM-OSI, os repetido res e as pontes atuam, respectivamente, nas camadas:
1. Física e Enlace.
2. Rede e Transporte.
3. Física e Sessão.
4. Transporte e Sessão.
5. Rede e Enlace.

## Slide 36
18. Em nossos estudos debatemos sobre as sete camada s do Modelo Referencial OSI (RM-OSI). Em redes que utilizam o modelo RM-OSI, os repetido res e as pontes atuam, respectivamente, nas camadas:
1. Física e Enlace.
2. Rede e Transporte.
3. Física e Sessão.
4. Transporte e Sessão.
5. Rede e Enlace.

## Slide 37
19. Em uma rede de computadores existem dispositivos responsáveis por distribuir as informações por toda a rede. Quando falamos de dispositivos que atuam no nível de enlace do modelo OSI, podendo utilizar o endereço físico das interfaces de rede para otimizar seu funcionamento, estamos falando de:
1. Switches
2. Hubs
3. Conversores de mídia
4. Roteadores
5. Bridges

## Slide 38
19. Em uma rede de computadores existem dispositivos responsáveis por distribuir as informações por toda a rede. Quando falamos de dispositivos que atuam no nível de enlace do modelo OSI, podendo utilizar o endereço físico das interfaces de rede para otimizar seu funcionamento, estamos falando de:
1. Switches
2. Hubs
3. Conversores de mídia
4. Roteadores
5. Bridges

## Slide 39
20. Qual das afirmações abaixo faz referência ao modelo de arquitetura de serviços de rede P2P?
1. O cliente é quem sempre inicia a conexão
2. O host atua como cliente e servidor ao mesmo tempo, sempre necessitando de um servidor para auxiliar na localização dos pares.
3. Fluxo de dados direcionados ao servidor
4. O host servidor necessita de um endereço I P fixo e válido
5. O host pode ser tanto o cliente, quanto o servidor e no modelo híbrido faz uso de um servidor para auxílio na localização dos pares.

## Slide 40
20. Qual das afirmações abaixo faz referência ao modelo de arquitetura de serviços de rede P2P?
1. O cliente é quem sempre inicia a conexão
2. O host atua como cliente e servidor ao mesmo tempo, sempre necessitando de um servidor para auxiliar na localização dos pares.
3. Fluxo de dados direcionados ao servidor
4. O host servidor necessita de um endereço I P fixo e válido
5. O host pode ser tanto o cliente, quanto o servidor e no modelo híbrido faz uso de um servidor para auxílio na localização dos pares.

## Slide 41
21. A função de comutação em uma rede de comunicação de dados refere-se à alocação dos recursos da rede para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados. Com relação à comunicação via comutação por circuito é CORRETO afirmar que:
1. Neste tipo de serviço os dados transmitidos estarão sujeito a perdas e atrasos, por causa de congestionamentos.
2. Pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação entre duas estações.
3. Dispensa a determinação e a locação de uma rota entre as estações.
4. Esta forma de comunicação é a que se utiliza para permitir a troca de informações entre os roteadores ligados à Internet.
5. É um serviço ilimitado quanto à quantidade de conexões estabelecida s entre estações, o que evita a formação de fila de mensagens aguardando transmissão.

## Slide 42
21. A função de comutação em uma rede de comunicação de dados refere-se à alocação dos recursos da rede para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados. Com relação à comunicação via comutação por circuito é CORRETO afirmar que:
1. Neste tipo de serviço os dados transmitidos estarão sujeito a perdas e atrasos, por causa de congestionamentos.
2. Pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação entre duas estações.
3. Dispensa a determinação e a locação de uma rota entre as estações.
4. Esta forma de comunicação é a que se utiliza para permitir a troca de informações entre os roteadores ligados à Internet.
5. É um serviço ilimitado quanto à quantidade de conexões estabelecida s entre estações, o que evita a formação de fila de mensagens aguardando transmissão.

## Slide 43
22. Qual das topologias abaixo que tem com o vantagem a facilidade de instalação e modificação, utiliza menor quantidade de cabos se comparada com as outras topologias, porém apresenta como desvantagem, a dificuldade de identificação e isolamento de falhas:
1. Barramento.
2. Anel.
3. Estrela.
4. CSMA/CD.
5. Token Ring.

## Slide 44
22. Qual das topologias abaixo que tem com o vantagem a facilidade de instalação e modificação, utiliza menor quantidade de cabos se comparada com as outras topologias, porém apresenta como desvantagem, a dificuldade de identificação e isolamento de falhas:
1. Barramento.
2. Anel.
3. Estrela.
4. CSMA/CD.
5. Token Ring.

## Slide 45
23. Um analista precisa modificar o endereço MAC de uma estação conectada à rede loca l. Para realizar essa tarefa ele deve:
1. Trocar a porta de conexão da estação ao hub da rede.
2. Editar o endereço na bios da estação e reinicializar a estação.
3. Solicitar que o servidor de dhcp envie um novo endereço ip para a estação.
4. Trocar a placa de rede da estação.
5. Limpar a tabela cam do switch da rede.

## Slide 46
23. Um analista precisa modificar o endereço MAC de uma estação conectada à rede loca l. Para realizar essa tarefa ele deve:
1. Trocar a porta de conexão da estação ao hub da rede.
2. Editar o endereço na bios da estação e reinicializar a estação.
3. Solicitar que o servidor de dhcp envie um novo endereço ip para a estação.
4. Trocar a placa de rede da estação.
5. Limpar a tabela cam do switch da rede.

## Slide 47
24. Se precisarmos criar sub -redes a partir do endereço 2 00.100.50.0 / 24 , de forma que caibam no máximo 8 endereços utilizáveis, teremos:
1. 200.100.50.0 255. 255.255.1 28
2. 200.100.50.0 255. 255.255.2 48
3. 200.100.50.0 255. 255.255.0
4. 200.100.5 0.0 255.255.255 .240
5. 200.100.50.0 255. 255.255.2 24

## Slide 48
24. Se precisarmos criar sub -redes a partir do endereço 2 00.100.50.0 / 24 , de forma que caibam no máximo 8 endereços utilizáveis, teremos:
1. 200.100.50.0 255. 255.255.1 28
2. 200.100.50.0 255. 255.255.2 48
3. 200.100.50.0 255. 255.255.0
4. 200.100.5 0.0 255.255.255 .240
5. 200.100.50.0 255. 255.255.2 24

## Slide 49
25. Do ponto d e vista do usuário, qual o protocolo da cama da de aplicação tipicamente utilizado para enviar e-mails?
1. IMAP
2. SMNP
3. SMTP
4. POP
5. DHCP

## Slide 50
25. Do ponto d e vista do usuário, qual o protocolo da cama da de aplicação tipicamente utilizado para enviar e-mails?
1. IMAP
2. SMNP
3. SMTP
4. POP
5. DHCP

## Slide 51
26. A Internet é uma rede que utiliza o protocolo TCP/IP e sua arquitetura implementa o conceito de comutação que pode ser classificado em diferentes tipos. Qual o tipo de comutação implementada pela Internet?
1. Comutação de bits
2. Comutação de circuitos
3. Comutação de quadros
4. Comutação de pacotes
5. Nenhuma das alternativas

## Slide 52
26. A Internet é uma rede que utiliza o protocolo TCP/IP e sua arquitetura implementa o conceito de comutação que pode ser classificado em diferentes tipos. Qual o tipo de comutação implementada pela Internet?
1. Comutação de bits
2. Comutação de circuitos
3. Comutação de quadros
4. Comutação de pacotes
5. Nenhuma das alternativas

## Slide 53
27. A comunicação entre um computador e um teclado envolve transmissão:
1. Complexa
2. Half-duplex
3. Duplex
4. Full- duplex
5. Simplex

## Slide 54
27. A comunicação entre um computador e um teclado envolve transmissão:
1. Complexa
2. Half-duplex
3. Duplex
4. Full- duplex
5. Simplex

## Slide 55
28. "Protocolo utilizado para transmissão de áudio e vídeos, devido a sua transmissão ser mais rápida que outros protocolos" . O texto refere-se a qual protocolo?
1. TCP
2. UDP
3. HTTP
4. FTP
5. WWW

## Slide 56
28. "Protocolo utilizado para transmissão de áudio e vídeos, devido a sua transmissão ser mais rápida que outros protocolos" . O texto refere-se a qual protocolo?
1. TCP
2. UDP
3. HTTP
4. FTP
5. WWW

## Slide 57
29. Como o protocolo IP realiza o repasse de um pacote num roteador?
1. Analisa a porção host do endereço IP de destino.
2. Utiliza o endereço de broadcast
3. Analisa a tabela ARP do data grama
4. Analisa a porção rede do endereço IP de destino
5. Envia para o endereço do gateway

## Slide 58
29. Como o protocolo IP realiza o repasse de um pacote num roteador?
1. Analisa a porção host do endereço IP de destino.
2. Utiliza o endereço de broadcast
3. Analisa a tabela ARP do data grama
4. Analisa a porção rede do endereço IP de destino
5. Envia para o endereço do gateway

## Slide 59
30. A seguir estão as configurações básica s do TCP/IP de três estações de trabalho: micro01, micro02 e micro03. O micro02 não está conseguindo comunicar com os demais computadores da rede. Já o micro03 consegue comunicar-se na rede local, porém não consegue se comunicar com nenhum recurso de outras redes, como, por exemplo, a Internet. Quais alterações você deve fazer para que todos os computadores possam se comunicar normalmente, tanto na rede local quanto com as redes externas? Assinale a alternativa correta:
1. Altere o Gateway do micro03 para 100.100.10 0.1
2. Altere a máscara de sub-rede do micro02 para 255. 255.255.0
3. Altere a máscara de sub -rede do micro 02 para 255.255.255. 0. Altere o Gateway do micro03 para 100.100.100. 1
4. Altere o Gateway do micro01 para 100.100.10 0.2. Altere o Gateway do micro02 para 100.100.100.2
5. Altere a máscara de sub-rede do micro01 para 255. 255.240.0. Altere a máscara de sub-rede do micro03 para 255.255.240.0

## Slide 60
30. A seguir estão as configurações básica s do TCP/IP de três estações de trabalho: micro01, micro02 e micro03. O micro02 não está conseguindo comunicar com os demais computadores da rede. Já o micro03 consegue comunicar-se na rede local, porém não consegue se comunicar com nenhum recurso de outras redes, como, por exemplo, a Internet. Quais alterações você deve fazer para que todos os computadores possam se comunicar normalmente, tanto na rede local quanto com as redes externas? Assinale a alternativa correta:
1. Altere o Gateway do micro03 para 100.100.10 0.1
2. Altere a máscara de sub-rede do micro02 para 255. 255.255.0
3. Altere a máscara de sub -rede do micro 02 para 255.255.255. 0. Altere o Gateway do micro03 para 100.100.100. 1
4. Altere o Gateway do micro01 para 100.100.10 0.2. Altere o Gateway do micro02 para 100.100.100.2
5. Altere a máscara de sub-rede do micro01 para 255. 255.240.0. Altere a máscara de sub-rede do micro03 para 255.255.240.0

## Slide 61
31. Julgue as afirmações abaixo:
I - Usam-se pontes para conectar dois segmentos de cabo, gerando novamente o sinal para aumentar a distância
transmitida.
II - O layout físico de uma rede é a sua topologia . Os três tipos mais importantes de topologias d e redes são: topologia barra, topologia híbrida e topologia em malha.
III - A utilização de roteadores permite ter uma topologia que disponibiliza um grande número de caminhos entre dois pontos de uma rede com outra. No caso de falhas, temos outras rotas pelas quais os dados podem chegar ao seu destino.
IV - O tipo de tecnologia utilizada para conectar várias redes vai depender apenas do tipo de tráfego, já que as velocidades de todas as tecnologias são semelhantes.
Assinale a alternativa correta:
1. V , V , V , F
2. V , V , F , F
3. V , F , F , V
4. V , F , V , V
5. V , F , V , F

## Slide 62
31. Julgue as afirmações abaixo:
I - Usam-se pontes para conectar dois segmentos de cabo, gerando novamente o sinal para aumentar a distância
transmitida.
II - O layout físico de uma rede é a sua topologia . Os três tipos mais importantes de topologias d e redes são: topologia barra, topologia híbrida e topologia em malha.
III - A utilização de roteadores permite ter uma topologia que disponibiliza um grande número de caminhos entre dois pontos de uma rede com outra. No caso de falhas, temos outras rotas pelas quais os dados podem chegar ao seu destino.
IV - O tipo de tecnologia utilizada para conectar várias redes vai depender apenas do tipo de tráfego, já que as velocidades de todas as tecnologias são semelhantes.
Assinale a alternativa correta:
1. V , V , V , F
2. V , V , F , F
3. V , F , F , V
4. V , F , V , V
5. V , F , V , F

## Slide 63
32. Do ponto de vista do usuário, qual o protocolo da cama da de aplicação tipicamente utilizado para receber e- mails?
1. DHCP
2. SNMP
3. SMTP
4. POP
5. TFTP

## Slide 64
32. Do ponto de vista do usuário, qual o protocolo da cama da de aplicação tipicamente utilizado para receber e- mails?
1. DHCP
2. SNMP
3. SMTP
4. POP
5. TFTP

## Slide 65
33. Assinale a camada do modelo OSI responsável por controlar o fluxo de dados preparando os pacotes para transmissão:
1. Camada física.
2. Camada de sessão.
3. Camada de transporte.
4. Camada de rede.
5. Camada de enlace de dados.

## Slide 66
33. Assinale a camada do modelo OSI responsável por controlar o fluxo de dados preparando os pacotes para transmissão:
1. Camada física.
2. Camada de sessão.
3. Camada de transporte.
4. Camada de rede.
5. Camada de enlace de dados.

## Slide 67
34. Assinale a camada do modelo OSI responsável por converter os dados em vários formatos possibilitando ao cliente o uso de uma sintaxe em comum.
1. Camada de transporte.
2. Camada física.
3. Camada de enlace de dados.
4. Camada de rede.
5. Camada de apresentação.

## Slide 68
34. Assinale a camada do modelo OSI responsável por converter os dados em vários formatos possibilitando ao cliente o uso de uma sintaxe em comum.
1. Camada de transporte.
2. Camada física.
3. Camada de enlace de dados.
4. Camada de rede.
5. Camada de apresentação.

## Slide 69
35. Quanto à existência de domínio de colis ão, qual a firmação pode ser feita sobre a topologia mostrada na figura abaixo?
Assuma que a comunicação entre os servidor es e o switch seja full-duplex:
1. São exibidos três domínios de colisão.
2. Existem cinco domínios de colisão.
3. São exibidos quatro domínios de colisão.
4. Existe um único domínio de colisão.
5. Existem dois domínios de colisão

## Slide 70
35. Quanto à existência de domínio de colis ão, qual a firmação pode ser feita sobre a topologia mostrada na figura abaixo?
Assuma que a comunicação entre os servidor es e o switch seja full-duplex:
1. São exibidos três domínios de colisão.
2. Existem cinco domínios de colisão.
3. São exibidos quatro domínios de colisão.
4. Existe um único domínio de colisão.
5. Existem dois domínios de colisão

## Slide 71
36. Sobre os roteamentos estático e dinâmico na Interne t, analise as seguintes afirmações:
I - Os protocolos de roteamento foram concebidos porque a Internet necessita de tabelas de roteamento dinâmicas.
II - No roteamento estático, o administrador introduz em uma tabela a rota para cada destino.
III - Um uso apropriado para roteamento dinâmico é em uma rede pequena, ou para fins de diagnóstico de problemas na rede.
IV - Em uma tabela estática as entradas são feitas manualmente.
Estão corretas APE NAS as afirmações:
1. II, III e IV
2. I e III
3. I, II e IV
4. III e IV
5. I, III e IV

## Slide 72
36. Sobre os roteamentos estático e dinâmico na Interne t, analise as seguintes afirmações:
I - Os protocolos de roteamento foram concebidos porque a Internet necessita de tabelas de roteamento dinâmicas.
II - No roteamento estático, o administrador introduz em uma tabela a rota para cada destino.
III - Um uso apropriado para roteamento dinâmico é em uma rede pequena, ou para fins de diagnóstico de problemas na rede.
IV - Em uma tabela estática as entradas são feitas manualmente.
Estão corretas APE NAS as afirmações:
1. II, III e IV
2. I e III
3. I, II e IV
4. III e IV
5. I, III e IV

## Slide 73
37. Sobre topologia s física s e lógicas em redes de computadores é CORRETO afirmar que:
1. A topologia lógica é sempre igual à topologia física.
2. Uma topologia física estrela é representada por uma comunicação ponto a ponto.
3. A topologia lógica ponto a ponto indica ligação física direta entre os nós.
4. Uma topologia física de uma rede não pode com portar a interligação de uma rede em barramento, com uma em estrela.
5. Uma topologia lógica em barramento pode ser obtida usando uma topologia física em estrela.

## Slide 74
37. Sobre topologia s física s e lógicas em redes de computadores é CORRETO afirmar que:
1. A topologia lógica é sempre igual à topologia física.
2. Uma topologia física estrela é representada por uma comunicação ponto a ponto.
3. A topologia lógica ponto a ponto indica ligação física direta entre os nós.
4. Uma topologia física de uma rede não pode com portar a interligação de uma rede em barramento, com uma em estrela.
5. Uma topologia lógica em barramento pode ser obtida usando uma topologia física em estrela.

## Slide 75
38. Quanto aos endereços da s redes Ethernet as sinale a única opção CORRETA:
1. São alterados quando um dispositivo Ethernet é adicionado ou movido da rede.
2. São apresentados sempre na notação decimal pontuada.
3. São usados nas redes WAN, para determinar o caminho dos dados pela rede.
4. Possuem 32 bits de comprimento.
5. São considerados endereços físicos.

## Slide 76
38. Quanto aos endereços da s redes Ethernet as sinale a única opção CORRETA:
1. São alterados quando um dispositivo Ethernet é adicionado ou movido da rede.
2. São apresentados sempre na notação decimal pontuada.
3. São usados nas redes WAN, para determinar o caminho dos dados pela rede.
4. Possuem 32 bits de comprimento.
5. São considerados endereços físicos.

## Slide 77
39. A principal função de um cabo metálico ou cabo de fibra óptica em uma rede de comunicação é permitir a transmissão de sinais entre os dispositivos, componentes dessa rede, com o mínimo de degradação possível. Contudo, tanto o sinal elétrico quanto o sinal óptico ficam sob a ação constante de elementos internos e externos à rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção CORRETA:
1. O eco ocorre devido à mudança na impedância em uma linha de transmissão, em que parte do sinal é refletido e parte transmitido.
2. Ruído impulsivo é um tipo d e pulso irregular de fontes externas.
3. Crosstalk ou linha cruzada é a interferência que ocorre entre condutores próximos que induzem sinais mutuamente.
4. O ruído térmico é a perda de energia por calor e radiação, degradando a potência de um sinal devido à distância percorrida no meio físico.

## Slide 78
39. A principal função de um cabo metálico ou cabo de fibra óptica em uma rede de comunicação é permitir a transmissão de sinais entre os dispositivos, componentes dessa rede, com o mínimo de degradação possível. Contudo, tanto o sinal elétrico quanto o sinal óptico ficam sob a ação constante de elementos internos e externos à rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção CORRETA:
1. O eco ocorre devido à mudança na impedância em uma linha de transmissão, em que parte do sinal é refletido e parte transmitido.
2. Ruído impulsivo é um tipo d e pulso irregular de fontes externas.
3. Crosstalk ou linha cruzada é a interferência que ocorre entre condutores próximos que induzem sinais mutuamente.
4. O ruído térmico é a perda de energia por calor e radiação, degradando a potência de um sinal devido à distância percorrida no meio físico.

## Slide 79
40. É a camada do modelo OSI que mais notamos no dia a dia, pois interagimos direto com ela através de softwares como cliente de correio, programas de mensagens instantâneas, etc. Do ponto de vista do conceito, é basicamente a interface direta para inserção/recepção de dados. Nela é que atuam o DNS , o Telnet e o FTP.
1. Camada de sessão.
2. Camada de aplicação.
3. Camada de transporte.
4. Camada de rede.

## Slide 80
40. É a camada do modelo OSI que mais notamos no dia a dia, pois interagimos direto com ela através de softwares como cliente de correio, programas de mensagens instantâneas, etc. Do ponto de vista do conceito, é basicamente a interface direta para inserção/recepção de dados. Nela é que atuam o DNS , o Telnet e o FTP.
1. Camada de sessão.
2. Camada de aplicação.
3. Camada de transporte.
4. Camada de rede.

## Slide 81
41. Podemos obter melhoria s na taxa transmissão de dados em uma rede local Ethernet 10Base-T, substituindo um hub por um:
1. Concentrador passivo
2. Modem assíncrono
3. Switch
4. Modem síncrono

## Slide 82
41. Podemos obter melhoria s na taxa transmissão de dados em uma rede local Ethernet 10Base-T, substituindo um hub por um:
1. Concentrador passivo
2. Modem assíncrono
3. Switch
4. Modem síncrono

## Slide 83
42. Com relação às derivações lógicas para endereçamento de pacotes de dados, pode -se afirmar que:
I - Unicast é uma forma de envio de informações direcionadas para somente um único destino.
II - Multicast é a forma de envio de informações para múltiplos destinos. Ele é direcionado para um g rupo específico e pré-definido de destinos possíveis.
III – Broadcast é a forma de envio de informações onde a mensagem é enviada para apenas um destino possível da rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Somente os itens II e III estão corretos.
2. Somente os i tens I e II estão corretos.
3. Somente os itens I e III estão corretos.
4. Os itens I, II e III estão corretos.

## Slide 84
42. Com relação às derivações lógicas para endereçamento de pacotes de dados, pode -se afirmar que:
I - Unicast é uma forma de envio de informações direcionadas para somente um único destino.
II - Multicast é a forma de envio de informações para múltiplos destinos. Ele é direcionado para um g rupo específico e pré-definido de destinos possíveis.
III – Broadcast é a forma de envio de informações onde a mensagem é enviada para apenas um destino possível da rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Somente os itens II e III estão corretos.
2. Somente os i tens I e II estão corretos.
3. Somente os itens I e III estão corretos.
4. Os itens I, II e III estão corretos.

## Slide 85
43. Procedimento que permite o uso compartilhado de um canal físico por várias conexões simultâneas: Pontos da
1. Comutação
2. Transporte
3. Multiplexação
4. Modulação

## Slide 86
43. Procedimento que permite o uso compartilhado de um canal físico por várias conexões simultâneas: Pontos da
1. Comutação
2. Transporte
3. Multiplexação
4. Modulação

## Slide 87
44. Alguns equipamentos de rede são comercia lizados com o nome de “Roteador Wireless” e são usados, fundamentalmente em rede residenciais, para receber conexões com fio, sem fio e compartilhar conexões internet. Estes equipamentos possuem, entretanto, diversas funções adicionais e não apenas “Roteador Wireless”.
Qual a função que permite gerenciar as conexões da rede sem fio?
1. Switch wireless
2. Hub wireless
3. Roteador wireless
4. Ponto de Acesso wireless

## Slide 88
44. Alguns equipamentos de rede são comercia lizados com o nome de “Roteador Wireless” e são usados, fundamentalmente em rede residenciais, para receber conexões com fio, sem fio e compartilhar conexões internet. Estes equipamentos possuem, entretanto, diversas funções adicionais e não apenas “Roteador Wireless”.
Qual a função que permite gerenciar as conexões da rede sem fio?
1. Switch wireless
2. Hub wireless
3. Roteador wireless
4. Ponto de Acesso wireless

## Slide 89
45. Com relação às derivações lógicas para endereçamento de pacotes d e dados, pode -se afirmar que:
I - Unicast é uma forma de envio de informações direcionadas para múltiplos destinos , através de um segmento lógico.
II - Multicast é a forma de envio de informações para múltiplos destinos. Ele é direcionado para um grupo específico e pré-definido de destinos possíveis.
III – Broadcast é a forma de envio de informações onde a mensagem é enviada para todos os destinos possíveis da rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Somente os itens I e II estão corretos.
2. Somente os itens II e III estão corretos .
3. Somente o item III está correto.
4. Somente o item I está correto.

## Slide 90
45. Com relação às derivações lógicas para endereçamento de pacotes d e dados, pode -se afirmar que:
I - Unicast é uma forma de envio de informações direcionadas para múltiplos destinos , através de um segmento lógico.
II - Multicast é a forma de envio de informações para múltiplos destinos. Ele é direcionado para um grupo específico e pré-definido de destinos possíveis.
III – Broadcast é a forma de envio de informações onde a mensagem é enviada para todos os destinos possíveis da rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Somente os itens I e II estão corretos.
2. Somente os itens II e III estão corretos .
3. Somente o item III está correto.
4. Somente o item I está correto.

## Slide 91
46. Se 20 Hosts estiverem li gados a um Hub, podemos afirmar que:
1. A topologia física é estrela e a lógica é barramento.
2. A topologia física é barramento e a lógica é barramento.
3. Nenhuma das anteriores.
4. A topologia física é estrela e a lógica é estrela .
5. A topologia física é barramento e a lógica é estrela.

## Slide 92
46. Se 20 Hosts estiverem li gados a um Hub, podemos afirmar que:
1. A topologia física é estrela e a lógica é barramento.
2. A topologia física é barramento e a lógica é barramento.
3. Nenhuma das anteriores.
4. A topologia física é estrela e a lógica é estrela .
5. A topologia física é barramento e a lógica é estrela.

## Slide 93
47. Qual das alternativas está correta:
1. A Internet é uma WAN que se originou na Rússia, antiga União Soviética, na época da guerra fria, devido ao medo de ocorrer uma guerra nuclear que pudesse destruir os CPDs;
2. A Internet é um tipo de LAN que funciona graças ao protocolo TCP/IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes ;
3. A Internet se originou a partir da rede AR PANET, a qual era uma rede d e uso comercial;
4. Nenhuma das anteriores
5. A Internet é um a WAN que faz uso do protocolo TCP/ IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes .

## Slide 94
47. Qual das alternativas está correta:
1. A Internet é uma WAN que se originou na Rússia, antiga União Soviética, na época da guerra fria, devido ao medo de ocorrer uma guerra nuclear que pudesse destruir os CPDs;
2. A Internet é um tipo de LAN que funciona graças ao protocolo TCP/IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes ;
3. A Internet se originou a partir da rede AR PANET, a qual era uma rede d e uso comercial;
4. Nenhuma das anteriores
5. A Internet é um a WAN que faz uso do protocolo TCP/ IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes .

## Slide 95
48. Se dois dispositivos idênticos, por exemplo, dois Notebooks, precisam ser ligados um ao outro, qual o cabo correto para isso?
1. Coaxial.
2. Console.
3. Direto.
4. Crossover.
5. Rollover.

## Slide 96
48. Se dois dispositivos idênticos, por exemplo, dois Notebooks, precisam ser ligados um ao outro, qual o cabo correto para isso?
1. Coaxial.
2. Console.
3. Direto.
4. Crossover.
5. Rollover.

## Slide 97
49. Sabemos que na Internet existem alguns atrasos normais proporciona dos pela tecnologia empregada. Em relação a
esses atrasos, podemos dizer que um roteador de núcleo de rede quando está com seu buffer de recepção saturado está proporcionando que tipo de atraso?
1. Atraso De Preenchimento De Buffer
2. Atraso De Transeção
3. Atraso De Processamento Nodal
4. Atraso De Fila
5. Atraso Por Propagação

## Slide 98
49. Sabemos que na Internet existem alguns atrasos normais proporciona dos pela tecnologia empregada. Em relação a
esses atrasos, podemos dizer que um roteador de núcleo de rede quando está com seu buffer de recepção saturado está proporcionando que tipo de atraso?
1. Atraso De Preenchimento De Buffer
2. Atraso De Transeção
3. Atraso De Processamento Nodal
4. Atraso De Fila
5. Atraso Por Propagação

## Slide 99
50. Com relação à classificação de rede, assinale a alternativa que define os dois tipos de redes estudados até o momento:
1. Redes ponto a ponto e redes palmer;
2. Redes server/cliente e rede Windows;
3. Rede ponto a ponto e redes cliente/servidor
4. Redes ponto a ponto e redes wi-fi;
5. Redes wireless e rede cliente/servidor.

## Slide 100
50. Com relação à classificação de rede, assinale a alternativa que define os dois tipos de redes estudados até o momento:
1. Redes ponto a ponto e redes palmer;
2. Redes server/cliente e rede Windows;
3. Rede ponto a ponto e redes cliente/servidor
4. Redes ponto a ponto e redes wi-fi;
5. Redes wireless e rede cliente/servidor.

## Slide 101
51. Qual das alternativas está correta:
1. A Internet é uma WAN que se originou na Rússia, antiga União Soviética, na época da guerra fria, devido ao medo de ocorrer uma guerra nuclear que pudesse destruir os CPDs;
2. A Internet é um tipo de LAN que funciona g raças ao protocolo TCP/IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes ;
3. A Internet se originou a partir da rede AR PANET, a qual era uma rede d e uso comercial;
4. Nenhuma das anteriores
5. A Internet é um a WAN que faz uso do protocolo TCP/ IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes .

## Slide 102
51. Qual das alternativas está correta:
1. A Internet é uma WAN que se originou na Rússia, antiga União Soviética, na época da guerra fria, devido ao medo de ocorrer uma guerra nuclear que pudesse destruir os CPDs;
2. A Internet é um tipo de LAN que funciona g raças ao protocolo TCP/IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes ;
3. A Internet se originou a partir da rede AR PANET, a qual era uma rede d e uso comercial;
4. Nenhuma das anteriores
5. A Internet é um a WAN que faz uso do protocolo TCP/ IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes .

## Slide 103
52. Qual das alternativas está correta:
1. Nenhuma das anteriores
2. A Internet é um tipo de LAN que funciona g raças ao protocolo TCP/IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes;
3. A Internet é um a WAN que faz uso do protocolo TCP/ IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes .
4. A Internet é uma WAN que se originou na Rússia, antiga União Soviética, na época da guerra fria, devido ao medo e ocorrer uma guerra nuclear que pudesse destruir os CPDs;
5. A Internet se originou a partir da rede ARPANET, a qual era uma rede d e uso comercial;

## Slide 104
52. Qual das alternativas está correta:
1. Nenhuma das anteriores
2. A Internet é um tipo de LAN que funciona g raças ao protocolo TCP/IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes;
3. A Internet é um a WAN que faz uso do protocolo TCP/ IP, o qual permite a comunicação entre dispositivos finais diferentes .
4. A Internet é uma WAN que se originou na Rússia, antiga União Soviética, na época da guerra fria, devido ao medo e ocorrer uma guerra nuclear que pudesse destruir os CPDs;
5. A Internet se originou a partir da rede ARPANET, a qual era uma rede d e uso comercial;

## Slide 105
53. Se uma Empresa, localizada em São Paulo, precisar estabelecer uma conexão com uma Filial, localizada em Minas Gerais, qual equipamento é mais recomendado ?
1. Roteador.
2. Switch Layer 2.
3. Modem.
4. Nenhuma das anteriores.
5. Placa de Rede.

## Slide 106
53. Se uma Empresa, localizada em São Paulo, precisar estabelecer uma conexão com uma Filial, localizada em Minas Gerais, qual equipamento é mais recomendado ?
1. Roteador.
2. Switch Layer 2.
3. Modem.
4. Nenhuma das anteriores.
5. Placa de Rede.

## Slide 107
54. A XP Telecom recente ente tomou a decisão de substituir as suas redes de telecomunicação convencionais, incluindo aí a rede de voz, links dedicados e acesso à Internet, por uma rede única, consolidada, baseada no protocolo IP. Usando os seus conhecimentos de comutação por circuitos e por pacotes, analise os motivos que levaram a empresa a efetivar esta mudança:
I - Na comutação por circuito era necessário fazer armazenamento temporário em nós (comutadores) intermediários, o que introduzia custos adicionais à empresa.
II - A comutação por pacotes dá todas as garantias necessárias ao adequado funcionamento dos serviços, não permitindo atrasos na rede.
III - O custo alto para manutenção das duas redes separadas, uma para voz e outra só para dados.
IV - A comutação de pacotes é mais eficiente, pois compartilha recursos por demanda e evita o desperdício de banda alocada e não utilizada.
V - Para transmitir voz faz-se necessária a divisão da informação em pacotes de dados .
Estão corretas APENAS as afirmações:
1. I, II e IV
2. I, III e V
3. II, III e IV
4. III e IV
5. III e V

## Slide 108
54. A XP Telecom recente ente tomou a decisão de substituir as suas redes de telecomunicação convencionais, incluindo aí a rede de voz, links dedicados e acesso à Internet, por uma rede única, consolidada, baseada no protocolo IP. Usando os seus conhecimentos de comutação por circuitos e por pacotes, analise os motivos que levaram a empresa a efetivar esta mudança:
I - Na comutação por circuito era necessário fazer armazenamento temporário em nós (comutadores) intermediários, o que introduzia custos adicionais à empresa.
II - A comutação por pacotes dá todas as garantias necessárias ao adequado funcionamento dos serviços, não permitindo atrasos na rede.
III - O custo alto para manutenção das duas redes separadas, uma para voz e outra só para dados.
IV - A comutação de pacotes é mais eficiente, pois compartilha recursos por demanda e evita o desperdício de banda alocada e não utilizada.
V - Para transmitir voz faz-se necessária a divisão da informação em pacotes de dados .
Estão corretas APENAS as afirmações:
1. I, II e IV
2. I, III e V
3. II, III e IV
4. III e IV
5. III e V

## Slide 109
55. A conversão dos dados que chegam pela Camada 5 do Modelo OSI, de forma que possam ser interpretadas pelo usuário, é feita em qual Camada do Modelo OSI?
1. Física.
2. Transporte (TC P).
3. Apresentação.
4. Sessão.
5. Aplicação.

## Slide 110
55. A conversão dos dados que chegam pela Camada 5 do Modelo OSI, de forma que possam ser interpretadas pelo usuário, é feita em qual Camada do Modelo OSI?
1. Física.
2. Transporte (TC P).
3. Apresentação.
4. Sessão.
5. Aplicação.

## Slide 111
56. Cada camada do modelo OSI é constituída por um conjunto de subsistemas, cada um residente em um sistema aberto diferente, responsáveis por funções específicas. Qual camada é responsável pela qualidade na entrega/recebimento dos dados?
1. Camada física.
2. Camada de Transporte
3. Camada de Sessão
4. Camada de Rede

## Slide 112
56. Cada camada do modelo OSI é constituída por um conjunto de subsistemas, cada um residente em um sistema aberto diferente, responsáveis por funções específicas. Qual camada é responsável pela qualidade na entrega/recebimento dos dados?
1. Camada física.
2. Camada de Transporte
3. Camada de Sessão
4. Camada de Rede

## Slide 113
57. Com relação às derivações lógicas para endereçamento de pacotes de dados, pode -se afirmar que:
I - Unicast é uma forma de envio de informações direcionadas para somente um único destino.
II - Multicast é a forma de envio de informações para múltiplos destinos. Ele é direcionado para um grupo específico e pré-definido de destinos possíveis.
III – Broadcast é a forma de envio de informações onde a mensagem é enviada para todos os destinos possíveis da rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Somente os itens I e II estão corretos.
2. Somente os itens II e III estão corretos
3. Somente os itens I e III estão corretos
4. Os itens I, II e I II estão corretos

## Slide 114
57. Com relação às derivações lógicas para endereçamento de pacotes de dados, pode -se afirmar que:
I - Unicast é uma forma de envio de informações direcionadas para somente um único destino.
II - Multicast é a forma de envio de informações para múltiplos destinos. Ele é direcionado para um grupo específico e pré-definido de destinos possíveis.
III – Broadcast é a forma de envio de informações onde a mensagem é enviada para todos os destinos possíveis da rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Somente os itens I e II estão corretos.
2. Somente os itens II e III estão corretos
3. Somente os itens I e III estão corretos
4. Os itens I, II e I II estão corretos

## Slide 115
58. Sobre a Comutação de Pacotes, qual das alternativas abaixo não se aplica a essa técnica de transmissão de dados:
1. Aproveita ao máximo o meio de transmissão pois permite várias ligações simultâneas
2. Antes de transmitir os pacotes estabelece conexão com o destinatário.
3. Consiste em dividir as mensagens em partes, atribuir um cabeçalho, com endereço, a cada um e enviar para o meio compartilhado.
4. Cada parte do pacote vai circular pela rede até seu destino final orientado pelo endereço de destino do seu cabeçalho

## Slide 116
58. Sobre a Comutação de Pacotes, qual das alternativas abaixo não se aplica a essa técnica de transmissão de dados:
1. Aproveita ao máximo o meio de transmissão pois permite várias ligações simultâneas
2. Antes de transmitir os pacotes estabelece conexão com o destinatário.
3. Consiste em dividir as mensagens em partes, atribuir um cabeçalho, com endereço, a cada um e enviar para o meio compartilhado.
4. Cada parte do pacote vai circular pela rede até seu destino final orientado pelo endereço de destino do seu cabeçalho

## Slide 117
59. O sistema cliente-servidor surgido na década de 90 e muito utilizado no meio corporativo, é baseado em três componentes principais:
I- gerenciamento de banco de dados, que tem a função de servidores.
II- redes, que funcionam como o meio de transporte de dados.
III- os softwares para acesso aos dados: Clientes
IV- quando a comunicação é estabelecida utilizando apena s dois pontos interligados
Sendo os três componentes:
1. I - II - III
2. I - II - IV
3. II - III - IV
4. I - III – IV

## Slide 118
59. O sistema cliente-servidor surgido na década de 90 e muito utilizado no meio corporativo, é baseado em três componentes principais:
I- gerenciamento de banco de dados, que tem a função de servidores.
II- redes, que funcionam como o meio de transporte de dados.
III- os softwares para acesso aos dados: Clientes
IV- quando a comunicação é estabelecida utilizando apena s dois pontos interligados
Sendo os três componentes:
1. I - II - III
2. I - II - IV
3. II - III - IV
4. I - III – IV

## Slide 119
60. Sobre a sequência correta de um cabo par- trançado Cat 5e, podemos afirmar que:
1. Apenas os fios 1 , 2, 3 e 4 são utilizados obrigatoriamente
2. Apenas os fios 1 , 2, 5 e 6 são utilizados obrigatoriamente
3. Todos os fios são utilizados obrigatoriamente
4. Apenas os fios 1, 2, 3 e 6 são utilizados obrigatoriamente.

## Slide 120
60. Sobre a sequência correta de um cabo par- trançado Cat 5e, podemos afirmar que:
1. Apenas os fios 1 , 2, 3 e 4 são utilizados obrigatoriamente
2. Apenas os fios 1 , 2, 5 e 6 são utilizados obrigatoriamente
3. Todos os fios são utilizados obrigatoriamente
4. Apenas os fios 1, 2, 3 e 6 são utilizados obrigatoriamente.

## Slide 121
61. Para configurar um host numa rede é necessário atribui a ele sua configuração composta de: endereço IP, máscara de subrede, gateway e DNS. Est a configuração pode ser feita individualmente, configurando diretamente os valores no software de configuração de rede. A outra forma de configuração é empregando um servidor:
1. ICMP
2. SMTP
3. DHCP
4. NAT

## Slide 122
61. Para configurar um host numa rede é necessário atribui a ele sua configuração composta de: endereço IP, máscara de subrede, gateway e DNS. Est a configuração pode ser feita individualmente, configurando diretamente os valores no software de configuração de rede. A outra forma de configuração é empregando um servidor:
1. ICMP
2. SMTP
3. DHCP
4. NAT

## Slide 123
62. A camada de enlace tem algumas funções que tentam fazer com que o tráfego de dados da camada física pareça livre de erros. Qual da s funções listada s abaixo não faz dos serviços da camada de enlace:
1. Formatação e segmentação dos dados
2. Detecção e correção de erros
3. Controle de conexões fim a fim
4. Controle de acesso a um canal compartilhado

## Slide 124
62. A camada de enlace tem algumas funções que tentam fazer com que o tráfego de dados da camada física pareça livre de erros. Qual da s funções listada s abaixo não faz dos serviços da camada de enlace:
1. Formatação e segmentação dos dados
2. Detecção e correção de erros
3. Controle de conexões fim a fim
4. Controle de acesso a um canal compartilhado

## Slide 125
63. O switch é um comutador da camada de rede. Esta afirmação está correta?
1. Sim, porque os pacotes são direcionados para a porta adequada.
2. Não, um switch atua apenas na camada física.
3. Não, por atuar na comutação da camada de enlace.
4. Sim, pois suas tarefas são baseadas em endereços lógicos dos canais.
5. Não, um switch atua na camada de transporte.

## Slide 126
63. O switch é um comutador da camada de rede. Esta afirmação está correta?
1. Sim, porque os pacotes são direcionados para a porta adequada.
2. Não, um switch atua apenas na camada física.
3. Não, por atuar na comutação da camada de enlace.
4. Sim, pois suas tarefas são baseadas em endereços lógicos dos canais.
5. Não, um switch atua na camada de transporte.

## Slide 127
64. Uma das diferenças de um hub para um switch é:
1. O switch apresenta as camadas física e de enlace
2. O hub não permite colisões
3. O hub apresenta as camadas física e de enlace
4. O switch roteia pacotes na rede local

## Slide 128
64. Uma das diferenças de um hub para um switch é:
1. O switch apresenta as camadas física e de enlace
2. O hub não permite colisões
3. O hub apresenta as camadas física e de enlace
4. O switch roteia pacotes na rede local

## Slide 129
65. Como é chamada a forma de envio de informações direcionadas para somente um único destino?
1. BROADCAST
2. UNICAST
3. MULTICAST
4. SIMPLEX

## Slide 130
65. Como é chamada a forma de envio de informações direcionadas para somente um único destino?
1. BROADCAST
2. UNICAST
3. MULTICAST
4. SIMPLEX

## Slide 131
66. A principal função de um cabo metálico ou cabo de fibra óptica em uma rede de comunicação é permitir a transmissão de sinais entre os dispositivos, componentes dessa rede, com o mínimo de degradação possível. Contudo, tanto o sinal elétrico quanto o sinal óptico ficam sob a ação constante de elementos internos e externos à rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Ruído impulsivo é um tipo de pulso irregular de fontes externas.
2. O ruído térmico também chamado de ruído branco, é provocado pelo atrito dos elétrons nos condutores
3. Crosstalk ocorre devido à mudança na impedância em uma linha de transmissão, em que parte do sinal é refletida e parte transmiti da.
4. Atenuação do sinal é a perda de energia por calor e radiação, degradando a potência de um sinal devido à distância percorrida no meio físico.

## Slide 132
66. A principal função de um cabo metálico ou cabo de fibra óptica em uma rede de comunicação é permitir a transmissão de sinais entre os dispositivos, componentes dessa rede, com o mínimo de degradação possível. Contudo, tanto o sinal elétrico quanto o sinal óptico ficam sob a ação constante de elementos internos e externos à rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Ruído impulsivo é um tipo de pulso irregular de fontes externas.
2. O ruído térmico também chamado de ruído branco, é provocado pelo atrito dos elétrons nos condutores
3. Crosstalk ocorre devido à mudança na impedância em uma linha de transmissão, em que parte do sinal é refletida e parte transmiti da.
4. Atenuação do sinal é a perda de energia por calor e radiação, degradando a potência de um sinal devido à distância percorrida no meio físico.

## Slide 133
67. Atualmente existem no mercado de telefonia dispositivos que podem funcionar como telefones celulares ou como rádios transmissores-receptores. No sistema celular o canal permite que se fale e ouça ao mesmo tempo (funcionalidade que não usamos numa conversa). Quando são empregados como celulares o modo de transmissão do canal pode ser
classificado como:
1. Simplex
2. Full Duplex
3. Duplex
4. Half-Duplex

## Slide 134
67. Atualmente existem no mercado de telefonia dispositivos que podem funcionar como telefones celulares ou como rádios transmissores-receptores. No sistema celular o canal permite que se fale e ouça ao mesmo tempo (funcionalidade que não usamos numa conversa). Quando são empregados como celulares o modo de transmissão do canal pode ser
classificado como:
1. Simplex
2. Full Duplex
3. Duplex
4. Half-Duplex

## Slide 135
68. Um pacote recebeu com o endereço de destino o último endereço IP da sua subrede. Na camada de enlace foi encapsulado em um quadro Ethernet. O endereço MAC de destino será do tipo:
1. Híbrido
2. Unicast
3. Broadcast
4. Lógico
5. Multicast

## Slide 136
68. Um pacote recebeu com o endereço de destino o último endereço IP da sua subrede. Na camada de enlace foi encapsulado em um quadro Ethernet. O endereço MAC de destino será do tipo:
1. Híbrido
2. Unicast
3. Broadcast
4. Lógico
5. Multicast

## Slide 137
69. Entre os dispositivos abaixo, qual deles trabalha na camada 1 do modelo OSI?
1. Roteador
2. Hub
3. Ponte
4. Switch

## Slide 138
69. Entre os dispositivos abaixo, qual deles trabalha na camada 1 do modelo OSI?
1. Roteador
2. Hub
3. Ponte
4. Switch

## Slide 139
70. A principal função de um cabo metálico ou cabo de fibra óptica em uma rede de comunicação é permitir a transmissão de sinais entre os dispositivos, componentes dessa rede, com o mínimo de degradação possível. Contudo, tanto o sinal elétrico quanto o sinal óptico ficam sob a ação constante de elementos internos e externos à rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Atenuação do sinal é a perda de energia por calor e radiação, degradando a potência de um sinal devido à distância percorrida no meio físico.
2. O eco também chamado de ruído branco, é provocado pelo atrito dos elétrons nos condutores.
3. Crosstalk ou linha cruzada, é a interferência que ocorre entre condutores próximos que induzem sinais mutuamente.
4. Ruído impulsivo é um tipo de pulso irregular de fontes externas

## Slide 140
70. A principal função de um cabo metálico ou cabo de fibra óptica em uma rede de comunicação é permitir a transmissão de sinais entre os dispositivos, componentes dessa rede, com o mínimo de degradação possível. Contudo, tanto o sinal elétrico quanto o sinal óptico ficam sob a ação constante de elementos internos e externos à rede.
De acordo com a abordagem , assinale a opção C ORRETA:
1. Atenuação do sinal é a perda de energia por calor e radiação, degradando a potência de um sinal devido à distância percorrida no meio físico.
2. O eco também chamado de ruído branco, é provocado pelo atrito dos elétrons nos condutores.
3. Crosstalk ou linha cruzada, é a interferência que ocorre entre condutores próximos que induzem sinais mutuamente.
4. Ruído impulsivo é um tipo de pulso irregular de fontes externas

## Slide 141
71. Considere as afirmativas abaixo, em r elação aos tipos de comutação (circuitos e pacotes) utilizados em redes.
I - A comutação de pacotes apresenta a vantagem, em relação à comutação de circuitos, de permitir que vária s partes de uma mensagem sejam transmitidas simultaneamente.
II- Tanto na comutação de circuitos como também na comutação de pacotes, os recursos necessários ao longo de um caminho são reservados pelo período da sessão de comunicação entre os sistemas finais .
III - Na comutação de circuitos, é necessário o estabelecimento de um caminho fim-a-fim para realizar a comunicação.
De acordo com a abordagem , assinale a opção CORRETA:
1. I e III, apenas.
2. III, apenas.
3. II, apenas.
4. II e III, apenas.

## Slide 142
71. Considere as afirmativas abaixo, em r elação aos tipos de comutação (circuitos e pacotes) utilizados em redes.
I - A comutação de pacotes apresenta a vantagem, em relação à comutação de circuitos, de permitir que vária s partes de uma mensagem sejam transmitidas simultaneamente.
II- Tanto na comutação de circuitos como também na comutação de pacotes, os recursos necessários ao longo de um caminho são reservados pelo período da sessão de comunicação entre os sistemas finais .
III - Na comutação de circuitos, é necessário o estabelecimento de um caminho fim-a-fim para realizar a comunicação.
De acordo com a abordagem , assinale a opção CORRETA:
1. I e III, apenas.
2. III, apenas.
3. II, apenas.
4. II e III, apenas.

## Slide 143
72. Na Copa do Mundo de Futebol observamos uma grande defasagem de tempo entre a pergunta de um repórter no Brasil e a resposta de outro, ao vivo, na África do Sul. Esta defasagem é devida à longa distância entre os ponto s de transmissão e recepção. Este atraso pode ser classificado principalmente por:
1. Atraso de fila
2. Atraso de propagação.
3. Atraso de transmissão
4. Atraso de processamento

## Slide 144
72. Na Copa do Mundo de Futebol observamos uma grande defasagem de tempo entre a pergunta de um repórter no Brasil e a resposta de outro, ao vivo, na África do Sul. Esta defasagem é devida à longa distância entre os ponto s de transmissão e recepção. Este atraso pode ser classificado principalmente por:
1. Atraso de fila
2. Atraso de propagação.
3. Atraso de transmissão
4. Atraso de processamento

## Slide 145
73. Qual das características abaixo define umas arquiteturas Peer-to-Peer?
1. Possui somente modulo servidor
2. Possui somente modulo cliente
3. Não possui nenhum modulo cliente e nem servidor.
4. Possui ambos os módulos, cliente e Servidor

## Slide 146
73. Qual das características abaixo define umas arquiteturas Peer-to-Peer?
1. Possui somente modulo servidor
2. Possui somente modulo cliente
3. Não possui nenhum modulo cliente e nem servidor.
4. Possui ambos os módulos, cliente e Servidor

## Slide 147
74. Alguns equipamentos de rede são comercia lizados com o nome de “Roteador Wireless” e são usados, fundamentalmente em rede residenciais, para receber conexões com fio, sem fio e compartilhar conexões internet. Estes equipamentos possuem, entretanto, diversas funções adicionais e não apenas “Roteador Wireless”.
Qual a função que permite que todos os computadores do segmento LAN (clientes com fio e sem fio) possam acessar o segmento conectado à Internet?
1. Hub
2. Repetidor
3. Ponto de Acesso
4. Roteador

## Slide 148
74. Alguns equipamentos de rede são comercia lizados com o nome de “Roteador Wireless” e são usados, fundamentalmente em rede residenciais, para receber conexões com fio, sem fio e compartilhar conexões internet. Estes equipamentos possuem, entretanto, diversas funções adicionais e não apenas “Roteador Wireless”.
Qual a função que permite que todos os computadores do segmento LAN (clientes com fio e sem fio) possam acessar o segmento conectado à Internet?
1. Hub
2. Repetidor
3. Ponto de Acesso
4. Roteador

## Slide 149
75. Como designamos a unidade de transmissão da cama da de transporte?
1. Mensagem
2. Pacote
3. Segmento
4. Quadro

## Slide 150
75. Como designamos a unidade de transmissão da cama da de transporte?
1. Mensagem
2. Pacote
3. Segmento
4. Quadro

## Slide 151
76. O sistema cliente-servidor surgido na década de 90 e muito utilizado no meio corporativo, é baseado em três componentes principais:
I- gerenciamento de banco d e dados, que tem a função d e servidores
II- redes, que funcionam como o meio de transporte de dados
III- os softwares para acesso aos dados: Clientes
IV- quando a comunicação é estabelecida utilizando apenas dois pontos interligados
Sendo os três componentes:
1. I - II - III
2. II - III - IV
3. I - III - IV
4. I - II – IV

## Slide 152
76. O sistema cliente-servidor surgido na década de 90 e muito utilizado no meio corporativo, é baseado em três componentes principais:
I- gerenciamento de banco d e dados, que tem a função d e servidores
II- redes, que funcionam como o meio de transporte de dados
III- os softwares para acesso aos dados: Clientes
IV- quando a comunicação é estabelecida utilizando apenas dois pontos interligados
Sendo os três componentes:
1. I - II - III
2. II - III - IV
3. I - III - IV
4. I - II – IV

## Slide 153
77. Dentre os principais dispositivos de interconexão de rede temos o SWITCH que:
1. Recebe os sinais transmitido s pelas estações e retransmite-os para todas as demais.
2. Funciona com o interface entre o dispositivo de processa mento e o canal de dados.
3. É o dispositivo eletrônico que transforma o sinal digital em analógico e vice-versa.
4. Função de comutar os pacotes entre as portas.

## Slide 154
77. Dentre os principais dispositivos de interconexão de rede temos o SWITCH que:
1. Recebe os sinais transmitido s pelas estações e retransmite-os para todas as demais.
2. Funciona com o interface entre o dispositivo de processa mento e o canal de dados.
3. É o dispositivo eletrônico que transforma o sinal digital em analógico e vice-versa.
4. Função de comutar os pacotes entre as portas.

## Slide 155
78. Qual dos servidores de aplicação listados abaixo possuem uma característica de linguagem estruturada para procura de dados.
1. Servidor de Arquivo.
2. Servidor de Gerenciamento.
3. Servidor de Impressão
4. Servidor de Banco de Dados

## Slide 156
78. Qual dos servidores de aplicação listados abaixo possuem uma característica de linguagem estruturada para procura de dados.
1. Servidor de Arquivo.
2. Servidor de Gerenciamento.
3. Servidor de Impressão
4. Servidor de Banco de Dados

## Slide 157
79. As redes podem ser classificadas de acordo com abrangência, tamanho e função. Qual das definições abaixo corresponde a uma rede tipo M AN?
1. Limita-se a uma pequena região física. Normalmente utilizadas em escritórios e empresas pequenas
2. Uma área maior que uma rede local, que pode contemplar uma cidade ou um bairro
3. Rede de computador usada para comunicação entre dispositivos perto de uma pessoa.
4. Normalmente sem fio.
5. Rede que integra vá rios equipamentos em diversas localizações geográficas, pode envolver país es ou até mesmo continentes.

## Slide 158
79. As redes podem ser classificadas de acordo com abrangência, tamanho e função. Qual das definições abaixo corresponde a uma rede tipo M AN?
1. Limita-se a uma pequena região física. Normalmente utilizadas em escritórios e empresas pequenas
2. Uma área maior que uma rede local, que pode contemplar uma cidade ou um bairro
3. Rede de computador usada para comunicação entre dispositivos perto de uma pessoa.
4. Normalmente sem fio.
5. Rede que integra vá rios equipamentos em diversas localizações geográficas, pode envolver país es ou até mesmo continentes.

## Slide 159
80. Como resultado das características das transmissões e dos fatores de degradação podem ocorrer atrasos e perdas de pacote. Qual dos tipos de atrasos lista dos abaixo está conceitualmente errado?
1. Atraso de processa mento
2. Atraso de propagação
3. Atraso de enquadramento
4. Atraso de fila

## Slide 160
80. Como resultado das características das transmissões e dos fatores de degradação podem ocorrer atrasos e perdas de pacote. Qual dos tipos de atrasos lista dos abaixo está conceitualmente errado?
1. Atraso de processa mento
2. Atraso de propagação
3. Atraso de enquadramento
4. Atraso de fila

## Slide 161
81. Sistema de telefonia de voz:
1. Usa comutação de circuitos
2. Implementa algoritmo de roteamento
3. Usa comutação de pacotes
4. Implementa detecção de erros

## Slide 162
81. Sistema de telefonia de voz:
1. Usa comutação de circuitos
2. Implementa algoritmo de roteamento
3. Usa comutação de pacotes
4. Implementa detecção de erros

## Slide 163
82. Se em um ambiente com 10 Hosts divididos em dois departamentos com 5 Hosts cada um, você precisa otimizar a rede, para isso qual o equipamento concentrador é o mais indicado?
1. Bridge
2. Modem
3. Switch
4. Hub
5. Roteador

## Slide 164
82. Se em um ambiente com 10 Hosts divididos em dois departamentos com 5 Hosts cada um, você precisa otimizar a rede, para isso qual o equipamento concentrador é o mais indicado?
1. Bridge
2. Modem
3. Switch
4. Hub
5. Roteador

## Slide 165
83. Falando de Modelo OSI, TCP/IP e de sistemas aberto s, qual das alternativas abaixo mostram os objetivos de sistemas abertos?
1. Definição de camadas, Redução de atrasos, Maximização de recursos;
2. Matrix de resultados , Camadas, Divisão estruturada;
3. Definição da portabilidade, economia em escala, Maximização de recursos e escalabilidade;
4. Convergência, Garantia de resultados, sistemas próprios e em escala;
5. Interoperabilidade, interconectividade, portabilidade da aplicação , Escalabilidade;

## Slide 166
83. Falando de Modelo OSI, TCP/IP e de sistemas aberto s, qual das alternativas abaixo mostram os objetivos de sistemas abertos?
1. Definição de camadas, Redução de atrasos, Maximização de recursos;
2. Matrix de resultados , Camadas, Divisão estruturada;
3. Definição da portabilidade, economia em escala, Maximização de recursos e escalabilidade;
4. Convergência, Garantia de resultados, sistemas próprios e em escala;
5. Interoperabilidade, interconectividade, portabilidade da aplicação , Escalabilidade;

## Slide 167
84. Em nossos estudos verificamos as principais características dos componentes de expansão de uma rede. Assinale uma diferença importante entre pontes e roteadores:
1. Os roteadores suportam ambientes de Ethernet mas não ambientes de Token Ring
2. As pontes podem escolher entre múltiplos caminhos
3. As pontes suportam ambientes de Ethernet mas não ambientes de Token Ring
4. As pontes e os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos
5. Os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos

## Slide 168
84. Em nossos estudos verificamos as principais características dos componentes de expansão de uma rede. Assinale uma diferença importante entre pontes e roteadores:
1. Os roteadores suportam ambientes de Ethernet mas não ambientes de Token Ring
2. As pontes podem escolher entre múltiplos caminhos
3. As pontes suportam ambientes de Ethernet mas não ambientes de Token Ring
4. As pontes e os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos
5. Os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos

## Slide 169
85. A unidade de transmissão da camada de __ _________ __ é o quadro.
1. Sessão
2. Apresentação
3. Física
4. Enlace
5. Aplicação

## Slide 170
85. A unidade de transmissão da camada de __ _________ __ é o quadro.
1. Sessão
2. Apresentação
3. Física
4. Enlace
5. Aplicação

## Slide 171
86. Dois switches devem ser interligados, por meio de uma única interface, a uma velocidade mínima de 5 Gbps. Para isso, é necessário que os switches possuam uma interface compatível com o padrão IEEE.
1. 802.1x
2. 802.3z
3. 802.3ae
4. 802.6
5. 802.3u

## Slide 172
86. Dois switches devem ser interligados, por meio de uma única interface, a uma velocidade mínima de 5 Gbps. Para isso, é necessário que os switches possuam uma interface compatível com o padrão IEEE.
1. 802.1x
2. 802.3z
3. 802.3ae
4. 802.6
5. 802.3u

## Slide 173
87. Uma fusão de sua organização com outra empresa que possui escritórios em cinco estados brasileiros acaba de ocorrer. Sua função é expandir a rede para que todos os escritórios da nova organização sejam conectados. Como será denominada a rede resultante?
1. LAN
2. WAN
3. MAN
4. WLAN
5. PAN

## Slide 174
87. Uma fusão de sua organização com outra empresa que possui escritórios em cinco estados brasileiros acaba de ocorrer. Sua função é expandir a rede para que todos os escritórios da nova organização sejam conectados. Como será denominada a rede resultante?
1. LAN
2. WAN
3. MAN
4. WLAN
5. PAN

## Slide 175
88. Quando possuímos uma rede ethernet com cabeamento par trançado e switches estamos falando de quaís topologias
lógica e física, respectivamente?
1. Barramento e Barramento
2. Barramento e Estrela
3. Estrela e Anel
4. Anel e Barramento
5. Anel e Estrela

## Slide 176
88. Quando possuímos uma rede ethernet com cabeamento par trançado e switches estamos falando de quaís topologias
lógica e física, respectivamente?
1. Barramento e Barramento
2. Barramento e Estrela
3. Estrela e Anel
4. Anel e Barramento
5. Anel e Estrela

## Slide 177
89. Considerando as camadas do modelo OSI, assinale a alternativa que diz quantas camadas são e qual camada fala sobre "endereços e melhor caminho" e "transmissão binária", respectivamente.
1. 7 camadas, camada de transporte e camada de aplicação;
2. 5 camadas, camada de apresentação e camada física;
3. 7 camadas, camada de rede e camada física;
4. 5 camadas , camada de enlace e camada física;
5. 7 camadas, camada de rede e cama da de transporte;

## Slide 178
89. Considerando as camadas do modelo OSI, assinale a alternativa que diz quantas camadas são e qual camada fala sobre "endereços e melhor caminho" e "transmissão binária", respectivamente.
1. 7 camadas, camada de transporte e camada de aplicação;
2. 5 camadas, camada de apresentação e camada física;
3. 7 camadas, camada de rede e camada física;
4. 5 camadas , camada de enlace e camada física;
5. 7 camadas, camada de rede e cama da de transporte;

## Slide 179
90. Como o protocolo IP realiza o repasse de um pacote num roteador?
1. Analisa a porção host do IP de destino
2. Analisa a porção rede do IP de destino
3. Analisa a porção host do IP de origem
4. Analisa a porção rede do IP de origem

## Slide 180
90. Como o protocolo IP realiza o repasse de um pacote num roteador?
1. Analisa a porção host do IP de destino
2. Analisa a porção rede do IP de destino
3. Analisa a porção host do IP de origem
4. Analisa a porção rede do IP de origem

## Slide 181
91. Sobre o roteamento estático e dinâmico na Internet, analise as seguintes afirmações:
I - Os protocolos de roteamento foram concebidos porque a Internet necessita de tabelas de roteamento dinâmicas.
II - No roteamento estático, o administrador introduz em uma tabela a rota para cada destino.
III - Um uso apropriado para roteamento dinâmico é em uma rede pequena, ou para fins de diagnóstico de problemas na rede.
IV - Em uma tabela estática a s entradas sã as feitas manualmente.
Estão corretas APENAS as afirmações:
1. II, III e IV
2. I, III, e IV
3. I, II e III
4. I, II e IV

## Slide 182
91. Sobre o roteamento estático e dinâmico na Internet, analise as seguintes afirmações:
I - Os protocolos de roteamento foram concebidos porque a Internet necessita de tabelas de roteamento dinâmicas.
II - No roteamento estático, o administrador introduz em uma tabela a rota para cada destino.
III - Um uso apropriado para roteamento dinâmico é em uma rede pequena, ou para fins de diagnóstico de problemas na rede.
IV - Em uma tabela estática a s entradas sã as feitas manualmente.
Estão corretas APENAS as afirmações:
1. II, III e IV
2. I, III, e IV
3. I, II e III
4. I, II e IV

## Slide 183
92. A maioria dos ataques dos podem ser divididos em três categorias:
I. Ataque de vulnerabilidade
II. Inundação na largura de banda
III. Inundação na conexão
Existe um ataque denominado “Ping da morte”, no qual são enviados vários comandos “Ping” simultaneamente ao mesmo endereço. Este tipo de ataque pode ser enquadrado na (s) categoria (s) acima:
1. I, II e III
2. II e III
3. I e II
4. I e III

## Slide 184
92. A maioria dos ataques dos podem ser divididos em três categorias:
I. Ataque de vulnerabilidade
II. Inundação na largura de banda
III. Inundação na conexão
Existe um ataque denominado “Ping da morte”, no qual são enviados vários comandos “Ping” simultaneamente ao mesmo endereço. Este tipo de ataque pode ser enquadrado na (s) categoria (s) acima:
1. I, II e III
2. II e III
3. I e II
4. I e III

## Slide 185
93. Assinale a camada do modelo OSI responsável por converter os da dos em vários formatos possibilitando ao cliente o uso d e uma sintaxe em comum.
1. Camada de apresentação.
2. Camada de rede.
3. Camada de transporte.
4. Camada física.

## Slide 186
93. Assinale a camada do modelo OSI responsável por converter os da dos em vários formatos possibilitando ao cliente o uso d e uma sintaxe em comum.
1. Camada de apresentação.
2. Camada de rede.
3. Camada de transporte.
4. Camada física.

## Slide 187
94. Considerando a matéria de atrasos e perda de pacotes, é correto dizer que:
1. Atraso de Transmissão é o tempo requerido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde direcioná-lo;
2. Atraso de Fila é um pacote que sofre um atraso de fila enquanto espera para ser transmitido no atraso nodal;
3. Apenas dois atrasos são considerados como pertinentes: Atraso de processamento nodal e Atraso de fila;
4. Atraso de Processamento é o tempo requerido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde direcioná-lo;
5. O atraso de transmissão é o te empo requerido para transferir os bits para a camada de apresentação;

## Slide 188
94. Considerando a matéria de atrasos e perda de pacotes, é correto dizer que:
1. Atraso de Transmissão é o tempo requerido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde direcioná-lo;
2. Atraso de Fila é um pacote que sofre um atraso de fila enquanto espera para ser transmitido no atraso nodal;
3. Apenas dois atrasos são considerados como pertinentes: Atraso de processamento nodal e Atraso de fila;
4. Atraso de Processamento é o tempo requerido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde direcioná-lo;
5. O atraso de transmissão é o te empo requerido para transferir os bits para a camada de apresentação;

## Slide 189
95. Qual foi o principal motivo para o desenvolvimento do protocolo IPv6?
1. Padronização dos equipamentos
2. Redução de tráfego na rede
3. Pirataria e Vírus
4. Crescimento da Internet
5. Custo de equipamentos e Funcionalidades

## Slide 190
95. Qual foi o principal motivo para o desenvolvimento do protocolo IPv6?
1. Padronização dos equipamentos
2. Redução de tráfego na rede
3. Pirataria e Vírus
4. Crescimento da Internet
5. Custo de equipamentos e Funcionalidades

## Slide 191
96. Em um escritório de contabilidade, temos 8 micros ligados em um HUB. Analisando essa situação, diga quantos domínios de colisão temos n essa rede?
1. 2
2. 1
3. 3
4. 5
5. 8

## Slide 192
96. Em um escritório de contabilidade, temos 8 micros ligados em um HUB. Analisando essa situação, diga quantos domínios de colisão temos n essa rede?
1. 2
2. 1
3. 3
4. 5
5. 8

## Slide 193
97. UDP é um p protocolo que apresenta:
1. Agilidade quando comparado com TCP.
2. Orientação à conexão.
3. Controle de fluxo.
4. Confiabilidade.
5. Controle de congestionamento.

## Slide 194
97. UDP é um p protocolo que apresenta:
1. Agilidade quando comparado com TCP.
2. Orientação à conexão.
3. Controle de fluxo.
4. Confiabilidade.
5. Controle de congestionamento.

## Slide 195
98. A utilização do conceito de tamanho de janela é uma característica de qual protocolo?
1. TCP
2. FTP
3. DHCP
4. DNS

## Slide 196
98. A utilização do conceito de tamanho de janela é uma característica de qual protocolo?
1. TCP
2. FTP
3. DHCP
4. DNS

## Slide 197
99. Em uma rede, dois ambientes diferentes estão sendo preparados para receber uma videoconferência. No ambiente 1, os Hosts estão ligados a um Hub e no ambiente 2 a um Switch.
Podemos afirmar que:
I. Ocorre broadcast nos ambientes 1 e 2;
II. Ocorre broadcast apenas no ambiente 1;
III. Ocorre multicast nos ambientes 1 e 2;
IV. Ocorre multicast apenas no ambiente 2.
1. Somente a II é verdadeira.
2. A I e a IV são verdadeiras.
3. Somente a III é verdadeira.
4. Somente a I é verdadeira.
5. A I e a III são verdadeiras.

## Slide 198
99. Em uma rede, dois ambientes diferentes estão sendo preparados para receber uma videoconferência. No ambiente 1, os Hosts estão ligados a um Hub e no ambiente 2 a um Switch.
Podemos afirmar que:
I. Ocorre broadcast nos ambientes 1 e 2;
II. Ocorre broadcast apenas no ambiente 1;
III. Ocorre multicast nos ambientes 1 e 2;
IV. Ocorre multicast apenas no ambiente 2.
1. Somente a II é verdadeira.
2. A I e a IV são verdadeiras.
3. Somente a III é verdadeira.
4. Somente a I é verdadeira.
5. A I e a III são verdadeiras.

## Slide 199
100. Das alternativas abaixo, quais são protocolos de roteamento?
1. IGRP e DHCP
2. RIP e IGRP
3. DNS e FTP
4. RIP e DHCP

## Slide 200
100. Das alternativas abaixo, quais são protocolos de roteamento?
1. IGRP e DHCP
2. RIP e IGRP
3. DNS e FTP
4. RIP e DHCP

## Slide 201
101. Em relação ao ataque d e um Hacker a uma rede podemos afirmar que:
1. Ataques passivos são muito difíceis de detectar pois não envolvem alteração dos dados.
2. Ataques passivos ocorrem quando o usuário não consegue impedir que seus arquivos sejam modificados.
3. Ataques ativos não podem ser impedidos pelo firewall
4. Ataques ativos e passivos podem ser evitados com a criptografia

## Slide 202
101. Em relação ao ataque d e um Hacker a uma rede podemos afirmar que:
1. Ataques passivos são muito difíceis de detectar pois não envolvem alteração dos dados.
2. Ataques passivos ocorrem quando o usuário não consegue impedir que seus arquivos sejam modificados.
3. Ataques ativos não podem ser impedidos pelo firewall
4. Ataques ativos e passivos podem ser evitados com a criptografia

## Slide 203
102. Podem ser considerados como interfaces de rede:
1. Modem e Placa de rede
2. Cabo UTP e linha telefônica
3. Placa de rede e cabo UTP
4. Modem, placa de rede, cabo UTP e linha telefônica
5. Modem e linha telefônica

## Slide 204
102. Podem ser considerados como interfaces de rede:
1. Modem e Placa de rede
2. Cabo UTP e linha telefônica
3. Placa de rede e cabo UTP
4. Modem, placa de rede, cabo UTP e linha telefônica
5. Modem e linha telefônica

## Slide 205
103. Qual a camada do modelo TCP/ IP responsável pelo encaminhamento do pacote da origem até o destino?
1. Aplicação
2. Transporte
3. Rede
4. Sessão

## Slide 206
103. Qual a camada do modelo TCP/ IP responsável pelo encaminhamento do pacote da origem até o destino?
1. Aplicação
2. Transporte
3. Rede
4. Sessão

## Slide 207
104. Qual é a operação lógica utilizada para de terminar a Rede/Sub-Rede de origem de um endereço IP ?
1. AND
2. OR
3. ELSE
4. IF

## Slide 208
104. Qual é a operação lógica utilizada para de terminar a Rede/Sub-Rede de origem de um endereço IP ?
1. AND
2. OR
3. ELSE
4. IF

## Slide 209
105. Sobre os Endereço MAC , podemos afirmar que:
1. É composto por 32 caracteres Hexadecimais
2. Possuí 32 bits
3. É o endereço padrão da Camada 3 do Modelo OSI
4. É o endereço padrão da Camada 2 do Modelo OSI

## Slide 210
105. Sobre os Endereço MAC , podemos afirmar que:
1. É composto por 32 caracteres Hexadecimais
2. Possuí 32 bits
3. É o endereço padrão da Camada 3 do Modelo OSI
4. É o endereço padrão da Camada 2 do Modelo OSI

## Slide 211
106. Sobre os elementos de interconexão de redes, podemos afirmar que o dispositivo que tem como finalidade traduzir os quadros de diferentes tecnologias, ou seja, interligar redes de diferentes tecnologias é:
1. Hub
2. Rotear
3. Modem
4. Bridge

## Slide 212
106. Sobre os elementos de interconexão de redes, podemos afirmar que o dispositivo que tem como finalidade traduzir os quadros de diferentes tecnologias, ou seja, interligar redes de diferentes tecnologias é:
1. Hub
2. Rotear
3. Modem
4. Bridge

## Slide 213
107. É um protocolo de serviços que atribui endereços I P a hosts solicitantes:
1. DHCP
2. TDMA
3. CDMA
4. ICMP

## Slide 214
107. É um protocolo de serviços que atribui endereços I P a hosts solicitantes:
1. DHCP
2. TDMA
3. CDMA
4. ICMP

## Slide 215
108. Qual das topologias abaixo que tem como vantagem a facilidade de instalação e modificação, utiliza menor quantidade de cabos se comparada com as outras topologias, porém apresenta como desvantagem, a dificuldade de identificação e isolamento de falhas:
1. Estrela.
2. Barramento.
3. CSMA/CD.
4. Token Ring.
5. Anel.

## Slide 216
108. Qual das topologias abaixo que tem como vantagem a facilidade de instalação e modificação, utiliza menor quantidade de cabos se comparada com as outras topologias, porém apresenta como desvantagem, a dificuldade de identificação e isolamento de falhas:
1. Estrela.
2. Barramento.
3. CSMA/CD.
4. Token Ring.
5. Anel.

## Slide 217
109. Em uma arquitetura de um sistema de gerenciamento de rede existe em três componentes principais:
1. Dispositivo de rede, plataforma de gerência e ferramenta de gerência.
2. Dispositivo gerenciado, dispositivo de rede e protocolo de gerenciamento.
3. Entidade gerenciadora, ferramenta de gerência e dispositivo de rede.
4. Entidade gerenciadora, dispositivo gerenciado e protocolo de gerenciamento

## Slide 218
109. Em uma arquitetura de um sistema de gerenciamento de rede existe em três componentes principais:
1. Dispositivo de rede, plataforma de gerência e ferramenta de gerência.
2. Dispositivo gerenciado, dispositivo de rede e protocolo de gerenciamento.
3. Entidade gerenciadora, ferramenta de gerência e dispositivo de rede.
4. Entidade gerenciadora, dispositivo gerenciado e protocolo de gerenciamento

## Slide 219
110. Em uma rede com três Roteadores, o gateway de um Host será sempre:
1. A interface do Roteador da Rede de Destino.
2. A interface do Roteador de sua Rede.
3. Não há necessidade de um Gateway em uma Rede que utiliza Roteador.
4. O próprio IP.

## Slide 220
110. Em uma rede com três Roteadores, o gateway de um Host será sempre:
1. A interface do Roteador da Rede de Destino.
2. A interface do Roteador de sua Rede.
3. Não há necessidade de um Gateway em uma Rede que utiliza Roteador.
4. O próprio IP.

## Slide 221
111. Qual a distância máxima, sem repetição, que um único segmento de cabo par-trançado Cat5 e pode ser utilizado?
1. 90 metros
2. 500 metros
3. 150 metros
4. 100 metros
5. 80 metros

## Slide 222
111. Qual a distância máxima, sem repetição, que um único segmento de cabo par-trançado Cat5 e pode ser utilizado?
1. 90 metros
2. 500 metros
3. 150 metros
4. 100 metros
5. 80 metros

## Slide 223
112. suponha que em um dado momento um roteador de uma rota na Internet sofra um grande congestionamento. Suponha que exista uma rota alternativa não congestionada. Caso o roteador queira usar esta rota alternativa, que camada seria responsável por refazer dinamicamente a tabela de roteamento?
01. Camada de enlace
02. Camada de rede
03. Camada de transporte
04. Camada de aplicação
05. Não é possível criar dinamicamente uma nova rota

## Slide 224
112. suponha que em um dado momento um roteador de uma rota na Internet sofra um grande congestionamento. Suponha que exista uma rota alternativa não congestionada. Caso o roteador queira usar esta rota alternativa, que camada seria responsável por refazer dinamicamente a tabela de roteamento?
01. Camada de enlace
02. Camada de rede
03. Camada de transporte
04. Camada de aplicação
05. Não é possível criar dinamicamente uma nova rota

## Slide 225
113. Em um host, colocamos em execução o navegador Web e o protocolo FTP. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos baixando um arquivo, estamos navegando pela Web. O host estará então recebendo simultaneamente pacotes destinados tanto à aplicação Web quanto à aplicação FTP.Que informação o protocolo TCP usará para identificar a que aplicação entregar cada um dos pacotes recebidos?
01. Número do processo
02. Endereço MAC
03. Endereço IP
04. Número da porta
05. Número do socket

## Slide 226
113. Em um host, colocamos em execução o navegador Web e o protocolo FTP. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos baixando um arquivo, estamos navegando pela Web. O host estará então recebendo simultaneamente pacotes destinados tanto à aplicação Web quanto à aplicação FTP.Que informação o protocolo TCP usará para identificar a que aplicação entregar cada um dos pacotes recebidos?
01. Número do processo
02. Endereço MAC
03. Endereço IP
04. Número da porta
05. Número do socket

## Slide 227
114. As aplicações sensíveis ao atraso, como a telefonia pela Internet, rodam tipicamente sobre:
01. TCP
02. HTTP
03. UDP
04. FTP

## Slide 228
114. As aplicações sensíveis ao atraso, como a telefonia pela Internet, rodam tipicamente sobre:
01. TCP
02. HTTP
03. UDP
04. FTP

## Slide 229
115. Em uma rede de computadores temos que lidar com diversos fatores que degradam o seu desempenho. Quando nos referimos a problemas relacionados à quantidade de dados que podem ser transferidos, estamos falando de:
01. Atraso de fila
02. Atraso de processamento
03. Vazão
04. Atraso de propagação
05. Perda de pacotes

## Slide 230
115. Em uma rede de computadores temos que lidar com diversos fatores que degradam o seu desempenho. Quando nos referimos a problemas relacionados à quantidade de dados que podem ser transferidos, estamos falando de:
01. Atraso de fila
02. Atraso de processamento
03. Vazão
04. Atraso de propagação
05. Perda de pacotes

## Slide 231
116. Sabemos que na Internet existem alguns atrasos normais proporcionados pela tecnologia empregada. Em relação a esses atrasos, podemos dizer que um roteador de núcleo de rede quando está com seu buffer de recepção saturado está proporcionando que tipo de atraso?
01. Atraso de preenchimento de buffer
02. Atraso por propagação
03. Atraso de transmissão
04. Atraso de fila
05. Atraso de processamento nodal

## Slide 232
116. Sabemos que na Internet existem alguns atrasos normais proporcionados pela tecnologia empregada. Em relação a esses atrasos, podemos dizer que um roteador de núcleo de rede quando está com seu buffer de recepção saturado está proporcionando que tipo de atraso?
01. Atraso de preenchimento de buffer
02. Atraso por propagação
03. Atraso de transmissão
04. Atraso de fila
05. Atraso de processamento nodal

## Slide 233
117. Representa um protocolo de redes sem fio que suporta até 54 Mbps:
01. IEEE 802.11b
02. IEEE 802.15
03. IEEE 802.3
04. IEEE 802.11g
05. Nenhuma das alternativas

## Slide 234
117. Representa um protocolo de redes sem fio que suporta até 54 Mbps:
01. IEEE 802.11b
02. IEEE 802.15
03. IEEE 802.3
04. IEEE 802.11g
05. Nenhuma das alternativas

## Slide 235
118. Analise a figura e responda: Considerando que o comutador (Switch) conhece em que porta está cada uma das estações, quais os computadores que receberiam o quadro se a Estação C enviasse um pacote para a Estação J?
Justifique a sua resposta.

## Slide 236
118. Analise a figura e responda: Considerando que o comutador (Switch) conhece em que porta está cada uma das estações, quais os computadores que receberiam o quadro se a Estação C enviasse um pacote para a Estação J?
Justifique a sua resposta.
As estações A,B, D,I,J,K e L
Justificativa:
Como a estação C está em um HUB ao realizar a transmissão o quadro seria enviado a todas as estações do HUB (A, B e D) e ao Comutador (interface 1). O comutador enviaria então o quadro ao HUB onde está a estação J ( interface 3) que por sua vez enviaria a todas as estações a ele conectadas (I,J,K,L)

## Slide 237
119. Sobre Multicast, é correto afirmar que:
01. É uma mensagem que parte de uma origem e chega a apenas dois destinos na rede.
02. Nenhuma das opções acima corresponde ao Multicast.
03. É uma mensagem que parte de uma origem e chega a apenas um destino na rede.
04. É uma mensagem que parte de diversas origens e chega apenas a um destino na rede.
05. É uma mensagem que parte de uma origem e chega a um ou mais destinos na rede.

## Slide 238
119. Sobre Multicast, é correto afirmar que:
01. É uma mensagem que parte de uma origem e chega a apenas dois destinos na rede.
02. Nenhuma das opções acima corresponde ao Multicast.
03. É uma mensagem que parte de uma origem e chega a apenas um destino na rede.
04. É uma mensagem que parte de diversas origens e chega apenas a um destino na rede.
05. É uma mensagem que parte de uma origem e chega a um ou mais destinos na rede.

## Slide 239
120. Qual dos endereços representa um endereço de unicast?
01. 192.168.24.8/30
02. 172.31.128.255/24
03. 255.255.255.255
04. FFFF. FFFF . FFFF
05. 222.1.5.2

## Slide 240
120. Qual dos endereços representa um endereço de unicast?
01. 192.168.24.8/30
02. 172.31.128.255/24
03. 255.255.255.255
04. FFFF. FFFF . FFFF
05. 222.1.5.2

## Slide 241
121. Sobre modelo TCP/IP, temos 4 camadas bem definidas. São elas; APLICAÇÃO, TRANSPORTE, INTER-REDES, HOST/REDE, assinale a alternativa abaixo que se refere à camada de APLI CAÇÃO.
01. "A finalidade dessa camada é permitir que a s entidades pares dos hosts de origem e de destino mantenham uma conversação, exatamente como acontece na camada de transporte OSI".
02. "No destino, o processo TCP receptor volta a montar as mensagens recebidas no fluxo de saída."
03. "Esta cama da usa os serviços dos dois principais protocolos do modelo TCP/IP, o UDP e o TCP."
04. "Ela contém todos os protocolos de nível mais alto. Dentre eles estão o protocolo de terminal virtual (TELNET), o protocolo de transferência de arquivos ( FTP) e o protocolo de correio eletrônico (SMTP)."
05. "Abaixo da camada Inter redes, encontra-se um grande vácuo. O modelo de referência TCP/IP não especifica muito bem o que acontece ali, exceto o fato de que o host tem de se conectar à rede utilizando algum protocolo para que seja possível enviar pacotes IP."

## Slide 242
121. Sobre modelo TCP/IP, temos 4 camadas bem definidas. São elas; APLICAÇÃO, TRANSPORTE, INTER-REDES, HOST/REDE, assinale a alternativa abaixo que se refere à camada de APLI CAÇÃO.
01. "A finalidade dessa camada é permitir que a s entidades pares dos hosts de origem e de destino mantenham uma conversação, exatamente como acontece na camada de transporte OSI".
02. "No destino, o processo TCP receptor volta a montar as mensagens recebidas no fluxo de saída."
03. "Esta cama da usa os serviços dos dois principais protocolos do modelo TCP/IP, o UDP e o TCP."
04. "Ela contém todos os protocolos de nível mais alto. Dentre eles estão o protocolo de terminal virtual (TELNET), o protocolo de transferência de arquivos ( FTP) e o protocolo de correio eletrônico (SMTP)."
05. "Abaixo da camada Inter redes, encontra-se um grande vácuo. O modelo de referência TCP/IP não especifica muito bem o que acontece ali, exceto o fato de que o host tem de se conectar à rede utilizando algum protocolo para que seja possível enviar pacotes IP."

## Slide 243
122. Se precisarmos conectar um termina l a um Roteador, qual o tipo de cabo que devemos utilizar?
01. Console.
02. Fibra.
03. Crossover.
04. Direto.
05. Coaxial.

## Slide 244
122. Se precisarmos conectar um termina l a um Roteador, qual o tipo de cabo que devemos utilizar?
01. Console.
02. Fibra.
03. Crossover.
04. Direto.
05. Coaxial.

## Slide 245
123. É a camada do modelo OSI que mais notamos no dia a dia, pois interagimos direto com ela através de softwares como cliente de correio, programas de mensagens instantâneas, etc. Do ponto de vista do conceito, é basicamente a interface direta para inserção/recepção de dados. Nela é que atuam o DNS , o Telnet e o FTP.
01. Camada de transporte.
02. Camada de sessão.
03. Camada de rede.
04. Camada de enlace de dados.
05. Camada de aplicação.

## Slide 246
123. É a camada do modelo OSI que mais notamos no dia a dia, pois interagimos direto com ela através de softwares como cliente de correio, programas de mensagens instantâneas, etc. Do ponto de vista do conceito, é basicamente a interface direta para inserção/recepção de dados. Nela é que atuam o DNS , o Telnet e o FTP.
01. Camada de transporte.
02. Camada de sessão.
03. Camada de rede.
04. Camada de enlace de dados.
05. Camada de aplicação.

## Slide 247
124. Em nossos estudos verificamos as principais características dos componentes de expansão de uma rede. Assinale uma diferença importante entre pontes e roteadores:
01. Os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos
02. Os roteadores suportam ambientes de ethernet, mas não ambientes de token ring
03. As pontes podem escolher entre múltiplos caminhos
04. As pontes suportam ambientes de ethernet, mas não ambientes de token ring
05. As pontes e os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos

## Slide 248
124. Em nossos estudos verificamos as principais características dos componentes de expansão de uma rede. Assinale uma diferença importante entre pontes e roteadores:
01. Os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos
02. Os roteadores suportam ambientes de ethernet, mas não ambientes de token ring
03. As pontes podem escolher entre múltiplos caminhos
04. As pontes suportam ambientes de ethernet, mas não ambientes de token ring
05. As pontes e os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos

## Slide 249
125. Uma aplicação executa da no host A envia uma informação endereçada ao host B, utilizando a pilha de protocolos TCP/IP. O pacote, antes de ser processado pelo host B, a presenta a seguinte sequência de cabeçalhos:
01. Cabeçalho de enlace, cabeçalho de rede e cabeçalho de transporte.
02. Cabeçalho de aplicação, cabeçalho de transporte, cabeçalho de rede e cabeçalho de enlace.
03. Cabeçalho de aplicação, cabeçalho de transporte, cabeçalho de rede, cabeçalho físico
04. Cabeçalho de enlace, cabeçalho de rede, cabeçalho de transporte e cabeçalho de aplicação.
05. Cabeçalho de rede, cabeçalho de transporte e cabeçalho de aplicação

## Slide 250
125. Uma aplicação executa da no host A envia uma informação endereçada ao host B, utilizando a pilha de protocolos TCP/IP. O pacote, antes de ser processado pelo host B, a presenta a seguinte sequência de cabeçalhos:
01. Cabeçalho de enlace, cabeçalho de rede e cabeçalho de transporte.
02. Cabeçalho de aplicação, cabeçalho de transporte, cabeçalho de rede e cabeçalho de enlace.
03. Cabeçalho de aplicação, cabeçalho de transporte, cabeçalho de rede, cabeçalho físico
04. Cabeçalho de enlace, cabeçalho de rede, cabeçalho de transporte e cabeçalho de aplicação.
05. Cabeçalho de rede, cabeçalho de transporte e cabeçalho de aplicação

## Slide 251
127. Analise a figura e responda qual a topologia física da Rede A e que tipo de cabeamento e conectores estão sendo usados?

## Slide 252
127. Analise a figura e responda qual a topologia física da Rede A e que tipo de cabeamento e conectores estão sendo usados?
Topologia Estrela
Cabeamento Par Trançada o (UTP) com conectores RJ 45
Pelo esquema da rede se pode notar que todos os computadores estão interligados a um concentrador central o que caracteriza a topologia em estrela.
Neste tipo de topologia o cabeamento padrão é o par trançado que utiliza o conector RJ45